## Slide 1
Start with Q=0:
a) P=1,C=0==>Q=0
b) P=1,C=1==>JK
Start with Q=1:
a) P=0,C=1==>Q=1
b) P=1,C=1==>JK
JK:
JKQ+
00Q
010
101
11Q'
Negative Edge Trigger
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Λειτουργία του JK Flip-Flop

## Slide 2
Κατάσταση ακολουθιακού κυκλώματος: Λέμε την τιμή που έχουν σε κάθε χρονική στιγμή τα Flip-Flops του κυκλώματος (δηλαδή οι τιμές των Q) κάθε χρονική στιγμή.
J | K | Q | Q+
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Q είναι η τρέχουσα κατάσταση του FF.
Q+ είναι η επόμενη κατάσταση του FF.
Επόμενη κατάσταση θα έχω στον επόμενο «κατάλληλο» παλμό ρολογιού.
J(set) | K(reset) | Q+
0 | 0 | Q
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Q’
1
1
1
1
JK
Q
00
01
11
10
0
1
Q+ = JQ’ + QK’
Π.Κ. | Ε.Κ. | JK
0 | 0 | 00,010Χ
0 | 1 | 10,111Χ
1 | 0 | 01,11Χ1
1 | 1 | 00,10Χ0
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Λειτουργία του JK Flip-Flop

## Slide 3
Α) Να διαπιστώσετε τον τρόπο λειτουργίας του επόμενου κυκλώματος. Θεωρείστε ότι αρχικά όλα τα FF είναι μηδενισμένα. Κατασκευάστε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.
Β) Σχεδιάστε κατάλληλο διάγραμμα χρόνου-παλμών. Θεωρείστε ότι τα FF λειτουργούν στην αρνητική ακμή.
Γ) Προσομοιώστε την συμπεριφορά του κυκλώματος στο ΤΙΝΑ.
ΕΡΓΑΣΙΑ-1

## Slide 4
Α) Να διαπιστώσετε τον τρόπο λειτουργίας του επόμενου κυκλώματος. Θεωρείστε ότι αρχικά όλα τα FF είναι μηδενισμένα. Κατασκευάστε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.
Β) Σχεδιάστε κατάλληλο διάγραμμα χρόνου-παλμών. Θεωρείστε ότι τα FF λειτουργούν στην αρνητική ακμή.
Γ) Προσομοιώστε την συμπεριφορά του κυκλώματος στο ΤΙΝΑ.
ΕΡΓΑΣΙΑ-2

## Slide 5
ΕΡΓΑΣΙΑ - 3
Σχεδιάστε σύγχρονο μετρητή mod-8 με JK FFs.
Π.Κ. |  |  | Ε.Κ. |  |  | ΕΙΣΟΔΟΙ F.F. |  |  |  |  | 
Α | Β | C | A+ | B+ | C+ | JA | KA | JB | KB | JC | KC
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 1
Π.Κ. | Ε.Κ. | JK
0 | 0 | 00,010Χ
0 | 1 | 10,111Χ
1 | 0 | 01,11Χ1
1 | 1 | 00,10Χ0
Mod-0:
0,1,2,3,4,5,6,7,0,…
Max=7111ABC
00
01
11
10
0
1
AB
C
00
01
11
10
0
1
AB
C
00
01
11
10
0
1
AB
C
00
01
11
10
0
1
AB
C
00
01
11
10
0
1
AB
C
00
01
11
10
0
1
AB
C
JA=____
KA=____
JB=___
KB=____
JC=_____
KC=____