## Slide 1: Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών– 1o μέρος (Επίπεδο δικτύου – βασικά δρομολόγησης)
Αντώνης Μπόγρης

## Slide 2
Στόχοι
Στόχοι του μαθήματος:
Η κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων στις αρχιτεκτονικές σύγχρονων δικτύων
  Καταγραφή του State of the art στα δίκτυα πρόσβασης, στα μητροπολιτικά, στα δίκτυα ευρείας περιοχής, στα δίκτυα κέντρων δεδομένων
  Προβολή των τεχνολογιών που θα επικρατήσουν στο μέλλον με έμφαση στις τεχνολογίες που βασίζονται σε φωτονικές τεχνολογίες
Πρακτική εξάσκηση σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση και μελέτη δικτύων με τη χρήση σύγχρονων εξομοιωτών (GNS3, NS3)

## Slide 3
Ύλη που αισιοδοξούμε να διδάξουμε
Ευρυζωνικά δίκτυα
Δίνουμε έμφαση στις τεχνολογίες οπτικών δικτύων (core, metro)
Transport τεχνολογίες: SONET, OTN
Τεχνολογία MPLS
Εμβάθυνση σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσίας και VPN (πρακτική εξάσκηση σε GNS3)
Νέες τάσεις
Software Defined Networking
Data Center Networks

## Slide 4
Αξιολόγηση και συγγράμματα
Αξιολόγηση
80%: Γραπτή εξέταση στο τέλος
20%: Ασκήσεις που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Συγγράμματα
Next slide

## Slide 5
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

## Slide 6
Η μεγάλη εικόνα
Πως μοιάζει το διαδίκτυο;

## Slide 7
Η μεγάλη εικόνα
Ένας σύγχρονος μηχανικός δικτύων πρέπει να γνωρίζει
  Βασικές τεχνολογίες φυσικού επιπέδου (οπτική μετάδοση, δίκτυα κινητών, xDSL)
  Πως διαλειτουργούν τα διαφορετικά τμήματα του δικτύου
  Ποιος ο ρόλος των διαφορετικών συσκευών που αναλαμβάνουν τη μεταγωγή/δρομολόγηση από το κομμάτι της πρόσβασης έως το δίκτυο κορμού.
  Πως επηρεάζονται οι τεχνολογίες των δικτύων από τις απαιτήσεις των εφαρμογών.

## Slide 8
Chapter 4 Network Layer
Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley March 2012
A note on the use of these ppt slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 9: Η δομή του Internet: το δίκτυο των δικτύων
Στο κέντρο: small # καλά διασυνδεδεμένων μεγάλων δικτύων
  “tier-1” εμπορικοί ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT, ΟΤΕ,DT), national & international coverage
  content provider network (e.g, Google): ιδιωτικο δίκτυο που συνδέει τα κέντρα δεδομένων (data centers) στο διαδίκτυο, συχνά παρακάμπτοντας tier-1, τοπικούς ISPs
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP

## Slide 10: Tier-1 ISP: e.g., Sprint
…
to/from customers
peering
to/from backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 11: Επίπεδο δικτύου - εισαγωγικά
Στόχοι:
Η κατανόηση των αρχών που αφορούν τις υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:
  Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου δικτύου
  Προώθηση vs δρομολόγησης
  Πως λειτουργεί ένας δρομολογητής
Βασικές υλοποιήσεις στο διαδίκτυο

## Slide 12: Δύο σημαντικές λειτουργίες του 3ου επιπέδου
Προώθηση: Μετακίνηση των πακέτων από την είσοδο του router στην κατάλληλη έξοδο
Δρομολόγηση: Ο καθορισμός της διαδρομής που θα ακολουθήσουν τα πακέτα από την πηγή στον προορισμό
  Αλγόριθμοι δρομολόγησης
Αναλογία:
δρομολόγηση: διαδικασία σχεδιασμού του ταξιδιού από την πηγή στον προορισμό
προώθηση: διαδικασία να βγεις από συγκεκριμένη έξοδο στην εθνική οδό

## Slide 13
1
2
3
0111
value in arriving
packet’s header
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Αλληλεπίδραση μεταξύ routing, forwarding
Ο αλγόριθμος δρομολόγησης καθορίζει το end-end-path
Ο πίνακας προώθησης καθορίζει
την τοπική προώθηση σε αυτό το router

## Slide 14: Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου
Network
Architecture
Internet
ATM
ATM
ATM
ATM
Service
Model
best effort
CBR
VBR
ABR
UBR
Bandwidth
none
constant
rate
guaranteed
rate
guaranteed
minimum
none
Loss
no
yes
yes
no
no
Order
no
yes
yes
yes
yes
Timing
no
yes
yes
no
no
Congestion
feedback
no (inferred
via loss)
no
congestion
no
congestion
yes
no
Guarantees ?

## Slide 15: Συνδεσμικές-ασυνδεσμικές υπηρεσίες
To datagram δίκτυο παρέχει connectionless υπηρεσίες
Το virtual-circuit δίκτυο παρέχει connection υπηρεσίες στο επίπεδο του δικτύου
Σε αναλογία με τις TCP/UDP connection-oriented / connectionless υπηρεσίες δικτύου μεταφοράς, αλλά:
  υπηρεσία: από host σε host
  Καμία επιλογή: Το δίκτυο παρέχει τη μία ή την άλλη
  Υλοποίηση: Στην καρδιά του δικτύου

## Slide 16: Virtual circuits – Εικονικά κυκλώματα
call setup, λαμβάνει χώρα πριν τη ροή των δεδομένων
Κάθε πακέτο μεταφέρει ένα VC identifier (όχι διευθύνσεις)
Κάθε router στο μονοπάτι διατηρεί την “κατάσταση” για κάθε σύνδεση
Οι πόροι της ζεύξης και του router (εύρος ζώνης, buffers) θα διατεθούν στο VC (αφιερωμένοι πόροι= προβλέψιμη υπηρεσία)
“Το μονοπάτι από την πηγή στον προορισμό συμπεριφέρεται σαν ένα κύκλωμα τηλεφωνικό”
  Είναι προσανατολισμένο στις επιδόσεις (performance wise)

## Slide 17: Υλοποίηση VC
Ένα VC αποτελείται από:
  Το μονοπάτι από την πηγή στον προορισμό
  Τους αριθμούς VC, ένας αριθμός για κάθε σύνδεση στο μονοπάτι
  Τιμές στους πίνακες προώθησης στους δρομολογητές κατά μήκος του μονοπατιού
Το πακέτο που ανήκει στο VC μεταφέρει το VC αριθμό (αντί της διεύθυνσης προορισμού)
Ο VC αριθμός μπορεί να αλλάξει σε κάθε link.
  O νέος VC αριθμός προκύπτει στον πίνακα προώθησης

## Slide 18: VC Πίνακας προώθησης
12
22
32
1
2
3
VC number
interface
number
Incoming interface Incoming VC # Outgoing interface Outgoing VC #
1 12 3 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
forwarding table in
northwest router:
VC routers διατηρούν την πληροφορία της κατάστασης της δέσμης

## Slide 19: Εικονικά κυκλώματα: πρωτόκολλα
application
transport
network
data link
physical
ATM, frame-relay, X.25
Δεν χρησιμοποιείται στο σημερινό Internet
1. initiate call
2. incoming call
3. accept call
4. call connected
5. data flow begins
6. receive data
application
transport
network
data link
physical

## Slide 20: Datagram δίκτυα
Καμία εγκατάσταση κλήσης
routers: καμία γνώση για τις end-to-end συνδέσεις
  Καμία έννοια “connection” στο επίπεδο του δικτύου
Τα πακέτα προωθούνται με βάση τη διεύθυνση του προορισμού
1. send datagrams
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
2. receive datagrams

## Slide 21: Datagram πίνακας προώθησης
1
2
3
IP destination address στην επικεφαλίδα του αφικνούμενου πακέτου
routing algorithm
local forwarding table
dest address
output link
address-range 1
address-range 2
address-range 3
address-range 4
3
2
2
1
4 δις IP addresses, κατηγοριοποίηση με βάση εύρος διευθύνσεων και όχι μοναδικές διευθύνσεις (aggregation)

## Slide 22: Ταίριασμα μεγαλύτερου προθέματος
Destination Address Range
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
otherwise
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
examples:
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
which interface?
which interface?
when looking for forwarding table entry for given destination address, use longest address prefix that matches destination address.
longest prefix matching
Link interface
0
1
2
3
ΠΔΕ
22

## Slide 23: Datagram ή VC δίκτυο?
Internet (datagram)
Μεταφορά δεδομενων μεταξύ Η/Υ
  “ελαστική” υπηρεσία, όχι αυστηρές απαιτήσεις χρόνου.
Πολλαπλοί τύποι συνδέσεων
  Διαφορετικά χαρακτηριστικά
  Δύσκολη η ομοιόμορφη υπηρεσία
“έξυπνα” τερματικά συστήματα (computers)
  Μπoρούν να προσαρμοστούν, να ελέγξουν λάθη, κ.ο.κ.
  Απλό δίκτυο, η πολυπλοκότητα στα άκρα
ATM (VC)
Εξέλιξη της τηλεφωνίας
Ομιλία:
  Αυστηρές απαιτήσεις χρόνου
  αναγκαία η ποιότητα της υπηρεσίας
“χαζά” τερματικά συστήματα
  τηλέφωνα
  Η πολυπλοκότητα στο δίκτυο

## Slide 24: To επίπεδο δικτύου στο Internet
forwarding
table
Λειτουργίες του host, router στο επίπεδο δικτύου:
routing protocols
Επιλογή μονοπατιού
RIP, OSPF, BGP
IP protocol
συμβάσεις στη διευθυνσιοδότηση
Μορφή των datagrams
συμβάσεις στο χειρισμό των πακέτων
ICMP protocol
Αναφορά λαθών
“Σηματοδοσία” στο router
transport layer: TCP, UDP
link layer
physical layer
network
layer

## Slide 25: Μορφή του IP datagram
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)
Αριθμός έκδοσης
Μήκος header
(bytes)
Πρωτόκολλο πάνω επιπέδου
Συνολικό μήκος datagram (bytes)
Τύπος δεδομένων
Για
fragmentation/
reassembly
Μέγιστος αριθμός εναπομεινάντων hops
(μειώνεται σε κάθε
router)
e.g. timestamp,
record route
taken, specify
list of routers
to visit.
Πόσο overhead?
20 bytes για TCP
20 bytes για IP
= 40 bytes + app layer overhead

## Slide 26: IP fragmentation, reassembly
Οι ζέυξεις του δικτύου έχουν MTU (max.transfer size) – Μεγαλύτερο μέγεθος πλαισίου
  Διαφορετικοί τύποι ζεύξεων , διαφορετικά MTUs
Μεγάλα IP datagrams τεμαχίζονται (“fragmented”) στο δίκτυο
  Ένα datagram μετατρέπεται σε πολλά datagrams
  Επανασυναρμολογείται (“reassembled”) μόνο στον τελικό προορισμό
  Τα IP header bits χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν άλλα σχετιζόμενα τεμάχια (fragments)
fragmentation:
in: one large datagram
out: 3 smaller datagrams
reassembly
…
…

## Slide 27: IP fragmentation, reassembly
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
one large datagram becomes
several smaller datagrams
Παράδειγμα:
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8

## Slide 28: IP addressing: Εισαγωγή
IP address: 32-bit για την ταυτοποίηση host, router
interface: Σύνδεση μεταξύ host/router και της φυσικής ζεύξης
  Οι routers έχουν πολλαπλά interfaces
  Οι host έχουν μία ενεργή interface (e.g., wired Ethernet, wireless 802.11)
one IP address associated with each interface
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 29: Υποδίκτυα
IP address:
  subnet part: Τα πρώτα bits της IP
  host part – Τα τελευταία bits της IP
Τι είναι το υποδίκτυο ?
  interfaces με την ίδια subnet part της IP address
  Μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς την παρέμβαση του router
network consisting of 3 subnets
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 30: Υποδίκτυα
συνταγή
Για να καθορίσεις τα subnets, αποσύνδεσε κάθε interface από το host ή το router, δημιουργώντας νησιά απομονωμένων δικτύων
Κάθε απομονωμένο δίκτυο είναι ένα υποδίκτυο - subnet
subnet mask: /24
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 31: Υποδίκτυα
Πόσα?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2

## Slide 32: IP addressing: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing
  Το μέρος της διεύθυνσης που υποδεικνύει το subnet είναι αυθαίρετου μήκους
  Μορφή διεύθυνσης: a.b.c.d/x, όπου x είναι ο # bits στο subnet τμημα της διεύθυνσης
11001000 00010111 00010000 00000000
subnet
part
host
part
200.23.16.0/23

## Slide 33: Ιεραρχικό addressing: route aggregation
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
H ιεραρχική διευθυνσιοδότηση επιτρέπει την αποδοτική διαφήμιση της πληροφορίας δρομολόγησης:

## Slide 34: IP addressing: Πως αγοράζεις εύρος IPs?
Q: Πως ένας ISP αγοράζει block of addresses?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers http://www.icann.org/
  Αναθέτει διευθύνσεις
  διαχειρίζεται DNS
  Αναθέτει domain names, επιλύει προβλήματα

## Slide 35: DHCP- client-server Σενάριο
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
server
arriving DHCP
client needs
address in this
network

## Slide 36: DHCP: άλλες λειτουργίες
DHCP επιστέφει:
  IP address
  Διεύθυνση του first-hop router (gateway)
  Όνομα και IP address του DNS sever
  Μάσκα υποδικτύου

## Slide 37: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
Τοπικό δίκτυο
(e.g., home network)
10.0.0/24
Internet
Τα datagrams με source ή
destination σε αυτό το δίκτυο
έχουν 10.0.0/24 address για
source, destination (όπως συνήθως)
ΟΛΑ τα datagrams που αφήνουν το τοπικό δίκτυο έχουν την ίδια NAT IP address μοναδικής πηγής: 138.76.29.7,και διαφορετικά port numbers

## Slide 38: NAT: network address translation
Λόγοι ύπαρξης:
  Δεν απαιτείται μεγάλο εύρος διευθύνσεων από τον ISP: μόνο μία IP για όλες τις συσκευές
  Αλλάζουν οι εσωτερικές διευθύνσεις χωρίς να πρέπει να ειδοποιείται ο εξωτερικός κόσμος
  Μπορούμε να αλλάξουμε τον ISP χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε τις εσωτερικές διευθύνσεις
  Οι συσκευές στο εσωτερικό δίκτυο δεν μπορούν να ειδωθούν απόλυτα από τον εξωτερικό κόσμο (αύξηση ασφάλειας)

## Slide 39: NAT: network address translation
Υλοποίηση: Ο NAT router πρέπει:
  εξερχόμενα datagrams: Αντικατάσταση (source IP address, port #) με (NAT IP address, new port #) για κάθε datagram
    . . . Οι απομακρυσμένοι clients/servers θα απαντήσουν με (NAT IP address, new port #) as destination addr
  Αντιστοίχιση (στο NAT translation table) κάθε (source IP address, port #) με (NAT IP address, new port #) ζευγάρι
  Εισερχόμενα datagrams: Αντικατάσταση (NAT IP address, new port #) στα πεδία του παραλήπτη (dest) κάθε εισερχόμενου datagram με τα αντίστοιχα (source IP address, port #) που έχουν αποθηκευτεί στο NAT table

## Slide 40: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
Στέλνει datagram στον
128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
Αλλάζει τη
source addr από
10.0.0.1, 3345 σε
138.76.29.7, 5001,
Ενημερώνοντας τον πίνακα
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Η απάντηση
dest. address:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
Αλλάζει το
dest addr από
138.76.29.7, 5001 σε 10.0.0.1, 3345

## Slide 41: NAT: network address translation
16-bit port-number field:
  60000 ταυτόχρονες συνδέσεις με μία LAN-side διεύθυνση!
Το NAT έχει αντιφάσεις:
  Οι routers θα έπρεπε να εργάζονται ως το layer 3
  Παραβιάζει την end-to-end λογική
    Οι ιδιότητες του NAT πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους app designers, e.g., P2P εφαρμογές
  Η έλλειψη διευθύνσεων θα πρέπει να λυθεί από τη χρήση του IPv6

## Slide 42: NAT: Πρόβλημα διέλευσης
Ο client θέλει να συνδεθεί στο server με διεύθυνση 10.0.0.1
  Η διέυθυνση του server 10.0.0.1 είναι τοπική στο LAN (Ο client δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σαν destination addr)
  Μόνο μία διεύθυνση είναι ορατή εξωτερικά : 138.76.29.7
Λύση 1: Στατική ρύθμιση του NAT ώστε να προωθεί incoming connection requests σε δεδομένη πόρτα στο server
  e.g., (138.76.29.7, port 25000) πάντα προωθείται στο 10.0.0.1 port 25000
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
client
?

## Slide 43: NAT: Πρόβλημα διέλευσης
Λύση 2: Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) Protocol. Επιτρέπει σε NATed host να:
  Μαθαίνουν την public IP address (138.76.29.7)
  Προσθέτουν/αφαιρούν αντιστοιχίσεις θυρών (με χρόνους μίσθωσης)
  i.e., Αυτοματοποίηση της στατικής ρύθμισης NAT θυρών
10.0.0.1
NAT
router
IGD

## Slide 44: NAT: Πρόβλημα διέλευσης
solution 3: Μετάδοση – relaying (στο Skype)
  Ο NATed client εγκαθιστά σύνδεση στο relay
  O εξωτερικός client συνδέεται στο relay
  O relay γεφυρώνει τα packets μεταξύ των συνδέσεων
138.76.29.7
client
Η σύνδεση στο relay αρχικοποιείται από το NATed host
2. Η σύνδεση στο relay αρχικοποιείται από τον client
3. To relaying
Έχει εγκαθιδρυθεί
NAT
router
10.0.0.1

## Slide 45: ICMP: internet control message protocol
Χρησιμοποιείται από hosts & routers ώστε να επικοινωνήσουν πληροφορίες του επιπέδου δικτύου
  Αναφορά λαθών: unreachable host, network, port, protocol
  echo request/reply (ping)
Επιπέδου δικτύου “πάνω από το” IP:
  ICMP msgs μεταφέρονται σε IP datagrams
Type Code description
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header

## Slide 46: IPv6: Λόγοι υιοθέτησης
Κύριος λόγος: Το 32-bit διάστημα διευθύνσεων θα εξαντληθεί σύντομα.
Επιπλέον λόγοι:
  Η μορφή του header επιτρέπει την επιτάχυνση των processing/forwarding
  Η αλλαγή του header διευκολύνει το QoS
Μορφή του IPv6 datagram:
  Σταθερού μήκους 40 byte header
  Δεν επιτρέπεται fragmentation

## Slide 47: Μορφή του IPv6 datagram
priority: Καθορισμός προτεραιότητας μεταξύ των datagrams μίας ροής
flow Label: Καθορισμός των datagrams που ανήκουν στην ίδια ροή
(Η αρχή του “flow” δεν είναι καλώς ορισμένη).
next header: Καθορισμός του πρωτοκόλλου ανώτερου επιπέδου για δεδομένα.
data
destination address
(128 bits)
source address
(128 bits)
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits

## Slide 48: Διαφορές με το IPv4
checksum: Εγκαταλείπεται ώστε να μειωθεί η επεξεργασία σε κάθε κόμβο
options: Επιτρέπεται αλλά εκτός του header, με τη χρήση του “Next Header” πεδίου
ICMPv6: Νέα έκδοση του ICMP
  Επιπρόσθετοι τύποι μηνυμάτων, e.g. “Packet Too Big”
  Λειτουργίες για multicast group

## Slide 49: Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6
Δεν είναι δυνατό να αναβαθμιστούν όλοι οι routers αυτόματα
  Δεν έχουν καθοριστεί “flag days”
  Πως θα λειτουργήσει το δίκτυο με μίξη από IPv4 και IPv6 routers?
tunneling: Το IPv6 datagram μεταφέρεται σαν payload in IPv4 datagram μεταξύ των IPv4 routers
IPv4 source, dest addr
IPv4 header fields
IPv4 datagram
IPv6 datagram
IPv4 payload
UDP/TCP payload
IPv6 source dest addr
IPv6 header fields

## Slide 50: Tunneling
Φυσική άποψη:
IPv4
IPv4
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
Λογική λειτουργία:
IPv4 σήραγγα
Που συνδέει IPv6 routers
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6

## Slide 51: Tunneling
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
Φυσική άποψη:
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
Λογική άποψη:
IPv4 σήραγγα
Που συνδέει IPv6 routers
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4

## Slide 52: Δρομολόγηση και προώθηση
1
2
3
IP destination address in
arriving packet’s header
routing algorithm
local forwarding table
dest address
output link
address-range 1
address-range 2
address-range 3
address-range 4
3
2
2
1
routing algorithm: καθορίζει όλο το μονοπάτι
forwarding table: καθορίζει που θα προωθηθεί το πακέτο

## Slide 53: Αναπαράσταση Γράφου
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
graph: G = (N,E)
N = σύνολο δρομολογητών= { u, v, w, x, y, z }
E = σύνολο ζεύξεων ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
σημείωση: Η αναπαράσταση γράφου είναι χρήσιμη και σε άλλα δικτυακά υποδείγματα, π.χ. P2P, όπου N είναι το σύνολο των ομοτίμων και E είναι το σύνολο των TCP συνδέσεων

## Slide 54: Κόστος στο γράφο
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x’) = κόστος της ζεύξης (x,x’)
e.g., c(w,z) = 5
Το κόστος θα μπορούσε να είναι πάντα 1 ή να σχετίζεται αντίστροφα με το εύρος ζώνης ή με τη συμφόρηση
Κόστος μονοπατιού (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
Ερώτηση κλειδί: ποιο είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ u και z;
Αλγόριθμος δρομολόγησης: Βρίσκει το μονοπάτι ελάχιστου κόστους

## Slide 55: Ταξινόμηση αλγορίθμων δρομολόγησης
Q: καθολική ή αποκεντρωμένη πληροφορία;
Καθολική (global):
Όλοι οι δρομολογητές έχουν πλήρη γνώση κόστους ζεύξης για όλη την τοπολογία.
“link state” αλγόριθμοι
Αποκεντρωμένη (decentralized):
Ο δρομολογητής γνωρίζει τους φυσικά συνδεδεμένους γείτονες, και το κόστος των εν λόγω συνδέσεων.
Επαναληπτική διαδικασία υπολογισμού, ανταλλαγής πληροφορίας με τους γείτονες
“distance vector” αλγόριθμοι
Q: Στατικοί ή δυναμικοί;
Στατικοί:
Οι διαδρομές αλλάζουν αργά με το χρόνο
Δυναμικοί:
Οι διαδρομές αλλάζουν πιο γρήγορα
  Περιοδική ενημέρωση
  Σε ανταπόκριση με τις αλλαγές των τιμών κόστους των ζεύξεων

## Slide 56: Link-State Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
Αλγόριθμος Dijkstra
Τοπολογία δικτύου, κόστη ζεύξεων γνωστά σε όλους τους κόμβους
  Υλοποιείται μέσω του “link state broadcast”
  Όλοι οι κόμβοι έχουν την ίδια πληροφορία
Υπολογίζει μονοπάτια ελάχιστου κόστους από ένα κόμβο (“source”) σε όλους τους υπόλοιπους
  Υπολογίζει τον πίνακα προώθησης (forwarding table) για αυτό τον κόμβο
Επαναληπτική διαδικασία: μετά από k επαναλήψεις, γνωρίζει τα μονοπάτια ελαχίστου κόστους σε k προορισμούς
Σημειογραφία:
c(x,y): Κόστος ζεύξης από τον κόμβο x στο y; = ∞ αν δεν είναι άμεσοι γείτονες
D(v): τρέχουσα τιμή του κόστους του μονοπατιού από την πηγή στον προορισμό v
p(v): προηγούμενος κόμβος στο μονοπάτι από την πηγή στο v
N': Το σύνολο των κόμβων των οποίων το μονοπάτι ελάχιστου κόστους είναι σίγουρα γνωστό

## Slide 57: Dijsktra’s Algorithm
1 Initialization:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* new cost to v is either old cost to v or known
14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in N'

## Slide 58
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Dijkstra’s algorithm: παράδειγμα
Step
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
notes:
Κατασκευή του δέντρου με τα συντομότερα μονοπάτια ιχνηλατώντας τους προηγούμενους κόμβους
Σύνδεσμοι μπορεί να υπάρχουν (και να κόβονται αυθαίρετα)
uwxvyz

## Slide 59
Dijkstra’s algorithm: παράδειγμα
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
v
x
y
w
z
(u,w)
(u,x)
(u,w)
(u,w)
(u,w)
destination
link
resulting forwarding
table in u:

## Slide 60: Dijkstra’s algorithm, συζήτηση
Πολυπλοκότητα αλγορίθμου: n κόμβοι
Κάθε επανάληψη: πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι κόμβοι w που δεν ανήκουν στο σύνολο Ν
n(n+1)/2 συγκρίσεις: O(n2)
Πιο αποδοτικές υλοποιήσεις είναι εφικτές: O(nlogn)
Πιθανές ταλαντώσεις:
Π.χ., το κόστος της ζεύξης αντιστοιχεί στο ποσό της μεταφερόμενης κίνησης:
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
Αρχικά
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
given these costs,
find new routing….
resulting in new costs
2+e
0
0
0
1+e
1

## Slide 61: Αλγόριθμος Distance vector
Bellman-Ford εξίσωση (δυναμικός προγραμματισμός)
Έστω
dx(y) := μονοπάτι ελαχίστου κόστους από x σε y
τότε
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
v
Κόστος στο γείτονα v
min υπολογίζεται για όλους τους γείτονες v του x
Κόστος από το γείτονα v στον προορισμό y

## Slide 62: Bellman-Ford παράδειγμα
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
προφανώς, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
Ο κόμβος που επιτυγχάνει το ελάχιστο είναι ο επόμενος
κόμβος στο εγγύτερο μονοπάτι που χρησιμοποιείται στον πίνακα προώθησης
B-F εξίσωση:

## Slide 63: Distance vector αλγόριθμοι
Dx(y) = Εκτίμηση ελάχιστου κόστους από x στον y
  x διατηρεί το διάνυσμα απόστασης Dx = [Dx(y): y є N ]
κόμβος x:
  Γνωρίζει το κόστος σε κάθε γείτονα v: c(x,v)
  Διατηρεί τα διανύσματα απόστασης των γειτόνων του. Για κάθε γείτονα v, ο x διατηρεί Dv = [Dv(y): y є N ]

## Slide 64: Distance vector algorithm
Κύρια ιδέα:
Κατά διαστήματα κάθε κόμβος στέλνει το δικό του εκτιμώμενο διάνυσμα απόστασης στους γείτονές του.
Όταν ο x λαμβάνει νέα εκτίμηση του DV από γείτονά του, ενημερώνει το δικό του χρησιμοποιώντας την B-F εξίσωση:
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} for each node y ∊ N
Υπό κανονικές συνθήκες το Dx(y) συγκλίνει στην πραγματική τιμή ελάχιστου κόστους dx(y)

## Slide 65: Distance vector algorithm
Επαναληπτική και ασύγχρονη: κάθε τοπική επανάληψη προκαλείται από:
Αλλαγή του κόστους σε τοπική ζεύξη
DV update message από γείτονα
Κατανεμημένη:
Κάθε κόμβος ενημερώνει τους γείτονες μόνο όταν το DV μεταβάλλεται
wait for (change in local link cost or msg from neighbor)
recompute estimates
if DV to any dest has changed, notify neighbors
Κάθε κόμβος:

## Slide 66
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
node y
table
node z
table
cost to
from

## Slide 67
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
node y
table
node z
table
cost to
from

## Slide 68: Σύγκριση μεταξύ LS και DV αλγορίθμων
Πολυπλοκότητα μηνύματος
LS: με n κόμβους, E links, O(nE) msgs αποστέλλονται
DV: ανταλλαγή μεταξύ γειτόνων
Ταχύτητα σύγκλισης
LS: O(n2) algorithm απάιτεί O(nE) msgs
  Πιθανές ταλαντώσεις
DV: Ο χρόνος σύγκλισης ποικίλει
  Βρόχοι δρομολόγησης
  Προβλήματα count-to-infinity
robustness: τι συμβαίνει αν ο router δεν λειτουργεί σωστά?
LS:
  Ο κόμβος μπορεί να διαφημίσει λανθασμένα link cost
  Κάθε κόμβος υπολογίζει το δικό του πίνακα
DV:
  Ο DV κόμβος μπορεί να διαφημίσει λανθασμένα path costs
  Κάθε κόμβου ο πίνακας χρησιμοποιείται από τους υπόλοιπους
    Το σφάλμα διαδίδεται στο δίκτυο

## Slide 69: Ιεραρχική δρομολόγηση
Κλίμακα: με 600 εκατομμύρια προορισμούς:
Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύονται όλοι οι dest’s στα routing tables!
Το routing table exchange θα έπνιγε τα links!
Διαχειριστική αυτονομία
internet = Το δίκτυο των δικτύων
Κάθε admin θέλει να ελέγχει το routing στο δικό του δίκτυο
Τα δίκτυα δεν είναι ιδανικά
Δεν είναι όλοι δρομολογητές όμοιοι
Το δίκτυο δεν είναι “επίπεδο”
… Συνεπώς

## Slide 70: Ιεραρχική Δρομολόγηση
Συλλογή των δρομολογητών σε περιοχές, “autonomous systems” (AS)
Κάθε AS σε ένα ISP
  ISP αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ASes
Οι routers στο ίδιο AS τρέχουν το ίδιο routing protocol
  “intra-AS” routing protocol
  routers σε διαφορετικά AS μπορούν να εκτελούν διαφορετικά intra-AS protocols
gateway router:
Στην άκρη (“edge”) του δικού του ΑS
Συνδέεται με router σε άλλο AS

## Slide 71: Διασυνδεδεμένα ASes
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
Intra-AS
Routing
algorithm
Inter-AS
Routing
algorithm
Forwarding
table
3c
Ο πίνακας προώθησης διαμορφώνεται από intra- και inter-AS routing algorithms
  intra-AS για τους internal dests
  inter-AS & intra-AS για τους external dests

## Slide 72: Inter-AS καθήκοντα
Υποθέστε ότι ο router στο AS1 λαμβάνει datagram που κατευθύνεται εκτός του AS1:
  Ο router πρέπει να προωθήσει το πακέτο σε στον gateway router, αλλά σε ποιον;
AS1 πρέπει:
Να μάθει ποιοι προορισμοί είναι προσβάσιμοι από το AS2 και ποιοι από το AS3
Διαδίδει την πληροφορία προσβασιμότητας σε όλους τους routers στο AS1
Δουλειά του inter-AS routing!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks

## Slide 73: Παράδειγμα: ρύθμιση του forwarding table στον router 1d
Υποθέτουμε ότι ο AS1 μαθαίνει (μέσω του inter-AS protocol) ότι το subnet x είναι προσβάσιμο από τον AS3 (gateway 1c), αλλά όχι από το AS2
  Το inter-AS protocol διαδίδει την προσβασιμότητα σε όλους τους εσωτερικούς routers
Ο router 1d καθορίζει από το intra-AS routing info ότι η διεπαφή I είναι στο μονοπάτι ελάχιστου κόστους προς τον 1c
  Εισάγει στον forwarding table την εγγραφή (x,I)
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
…

## Slide 74: Παράδειγμα: επιλογή μεταξύ πολλών ASes
Υποθέτουμε ότι ο AS1 μαθαίνει από το inter-AS protocol ότι το subnet x είναι προσβάσιμο από το AS3 και από το AS2.
Για τη διαμόρφωση του forwarding table, ο router 1d πρέπει να αποφασίσει μέσω ποιου gateway θα προωθήσει τα πακέτα για τον dest x
  Αυτή είναι μία δουλειά και του inter-AS routing protocol!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
……
…
?

## Slide 75: Παράδειγμα: επιλογή μεταξύ πολλών ASes
learn from inter-AS
protocol that subnet
x is reachable via
multiple gateways
use routing info
from intra-AS
protocol to determine
costs of least-cost
paths to each
of the gateways
hot potato routing:
choose the gateway
that has the
smallest least cost
determine from
forwarding table the
interface I that leads
to least-cost gateway.
Enter (x,I) in
forwarding table
Υποθέτουμε ότι ο AS1 μαθαίνει από το inter-AS protocol ότι το subnet x είναι προσβάσιμο από το AS3 και από το AS2.
Για τη διαμόρφωση του forwarding table, ο router 1d πρέπει να αποφασίσει μέσω ποιου gateway θα προωθήσει τα πακέτα για τον dest x
  this is also job of inter-AS routing protocol!
hot potato routing: αποστολή πακέτων προς τον κοντινότερο μεταξύ των δύο routers.

## Slide 76: Intra-AS Routing
Αλλιώς γνωστά ως interior gateway protocols (IGP)
Τα πιο κοινά intra-AS routing protocols:
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First
  IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary)

## Slide 77: OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: δημοσίως διαθέσιμο
Χρησιμοποιεί link state algorithm
  LS διάχυση πακέτων
  Ο χάρτης των τοπολογιών σε κάθε κόμβο
  Υπολογισμός διαδρομής: Dijkstra’s algorithm
Η OSPF διαφήμιση περιέχει μία εγγραφή για κάθε γείτονα
Οι διαφημίσεις πλημμυρίζουν (flood) όλο το AS
  Μεταφέρονται με OSPF messages πάνω σε IP (αντί για TCP ή UDP)
IS-IS routing protocol: σχεδόν ταυτόσημο του OSPF

## Slide 78: OSPF “προηγμένα” χαρακτηριστικά
security: Όλα τα OSPF messages αυθεντικοποιούνται (για την αποφυγή κακόβουλων εισβολών)
Πολλαπλά μονοπάτια ίδιου κόστους επιτρέπονται
Για κάθε ζεύξη, πολλαπλές μετρικές κόστους για διαφορετικό είδος υπηρεσίας (type of service, TOS) (π.χ. κόστος δορυφορικής ζεύξης = “low” για best effort ToS; “high” για πραγματικού χρόνου ToS)
Ολοκληρωμένη uni- and multicast υποστήριξη:
  Multicast OSPF (MOSPF) χρησιμοποιεί την ίδια βάση δεδομένη για τις τοπολογίες με το OSPF
Ιεραρχικό OSPF στα μεγάλα domains.

## Slide 79: Ιεραρχικό OSPF
boundary router
backbone router
area 1
area 2
area 3
backbone
area
border
routers
internal
routers

## Slide 80: Ιεραρχικό OSPF
Δύο-επίπεδα ιεραρχίας: τοπική περιοχή, δίκτυο κορμού.
  link-state διαφημίσεις μόνο στην περιοχή
  Κάθε κόμβος διαθέτει λεπτομερή τοπολογία της περιοχής; Γνωρίζουν μόνο την κατεύθυνση (shortest path) στα δίκτυα άλλων περιοχών.
area border routers: “συνοψίζουν” τις αποστάσεις σε δίκτυα στην περιοχή τους, διαφημίζουν την πληροφορία σε άλλους Area Border routers.
backbone routers: εκτελούν το OSPF routing στο δίκτυο κορμού.
boundary routers: συνδέονται σε άλλα AS’s.

## Slide 81: OSPF ορολογία
OSPF databases / tables:
  OSPF adjacency database = Neighbor table (Πίνακας των γειτόνων)
  OSPF link-state database = Topology table (Πίνακας της τοπολογίας)
  OSPF forwarding database = Routing table (Πίνακας δρομολόγησης)
Link-state advertisements (LSAs)
Link-State Database (LSDB)
Shortest-Path First (SPF) Routing Algorithm (Αλγόριθμος εύρεσης του συντομότερου δρόμου)
  Dijkstra algorithm
SPF Tree (Το δέντρο)
OSPF Areas (Περιοχές)
  Backbone (transit) and standard areas.
Τypes of OSPF routers:
  Ιnternal router, backbone router, Area Border Router (ABR), Autonomous System Boundary Router (ASBR)
  Designated Router (DR) and Backup Designated Router (BDR)

## Slide 82: OSPF – LSA
Όταν μία αλλαγή συμβαίνει στην τοπολογία, ο δρομολογητής που υπόκειται σε αυτή την αλλαγή δημιουργεί ένα link-state advertisement (LSA) που αφορά τη ζεύξη
Το LSA μήνυμα στέλνεται σε όλους τους γείτονες με τη χρήση 224.0.0.5 ή 224.0.0.6 (multicast διευθύνσεις).
Οι δρομολογητές που λαμβάνουν το LSA μήνυμα το προωθούν αμέσως στους γειτονικούς δρομολογητές.

## Slide 83: OSPF – Designated Router
Για τη μείωση της κίνησης σε δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης (π.χ. Ethernet) το OSPF επιλέγει
  Ένα Designated Router (DR)
  Ένα Backup Designated Router (BDR)
Ο DR είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση όλων των υπόλοιπων OSPF routers (ονομάζονται DROTHERs) όταν μία αλλαγή λάβει χώρα στο δίκτυο πολλαπλής πρόσβασης.
Ο BDR παρακολουθεί τον DR και αναλαμβάνει όταν ο DR είναι εκτός λειτουργίας ή έχει μία αποτυχία (fail).
Ένας δρομολογητής που συνδέεται σε δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης μπορεί να είναι ένας DR σε ένα τμήμα του δικτύου και ένας DROTHER δρομολογητής σε ένα άλλο τμήμα του.

## Slide 84: OSPF – Υπολογισμός μετρικής
Σχετίζεται με το κόστος της ζεύξης
Το κόστος σχετίζεται με το bandwidth. Είναι αντιστρόφως ανάλογο του εύρους ζώνης.

## Slide 85: OSPF – Τύποι δρομολογητών

## Slide 86: OSPF – πακέτο

## Slide 87: OSPF – επικεφαλίδα

## Slide 88: OSPF – Τύποι πακέτων
Hello: Ανακαλύπτει τους γείτονες και οικοδομεί σχέσεις γειτονίας (adjacencies)
DBD: Database description. Ελέγχει και επιδιώκει τον συγχρονισμό της βάσης μεταξύ των δρομολογητών
LSR: Link-state request: Απαιτεί συγκεκριμένες εγγραφές link-state από άλλους δρομολογητές
LSU: Link-state update: Στέλνει αιτήματα για συγκεκριμένες εγγραφές link-state
LSAck: Link-state acknowledgement: Αναγνωρίζει άλλους τύπους πακέτων.

## Slide 89: OSPF – μήνυμα

## Slide 90: OSPF – καταστάσεις
Όταν ένας OSPF router συνδέεται αρχικά σε ένα δίκτυο προσπαθεί να δημιουργήσει δεσμούς γειτονίας (adjacencies with neighbors).
Για να το πραγματοποιήσει μεταβαίνει στις καταστάσεις που φαίνονται δεξιά με τους 5 τύπους OSPF πακέτων.

## Slide 91: Ανακάλυψη γειτόνων - hello packet

## Slide 92: OSPF – Συγχρονισμός βάσεων

## Slide 93: OSPF – Διαχειριστική απόσταση

## Slide 94: Internet inter-AS routing: BGP
BGP (Border Gateway Protocol): το εκ των πραγμάτων inter-domain routing protocol
  “Η συγκολλητική ουσία του Internet”
BGP παρέχει σε κάθε AS ένα μέσο ώστε:
  Να αποκτήσει πληροφορία προσβασιμότητας στο subnet από γειτονικά AS’s: eBGP
  Να διαδώσει την πληροφορία προσβασιμότητας σε όλους τους AS-internal routers: iBGP
  Να καθορίσει “καλές” διαδρομές σε άλλα δίκτυα με κριτήριο την πληροφορία προσβασιμότητας και συναφείς πολιτικές.
Επιτρέπει στο υποδίκτυο να διαφημίσει την ύπαρξή του στο υπόλοιπο διαδίκτυο: “I am here”

## Slide 95: BGP basics
Όταν το AS3 διαφημίζει ένα prefix στο AS1:
  Το AS3 υπόσχεται ότι θα προωθήσει datagrams που έχουν αυτό το prefix
  Το AS3 μπορεί να συναθροίσει prefixes κατά τη διαφήμιση
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP session: Δύο BGP routers (“peers”) ανταλλάσσουν BGP μηνύματα:
  διαφημίζουν paths σε διαφορετικά δίκτυα προορισμού με βάση το prefix (“path vector” πρωτόκολλο)
  Ανταλλάσσονται πάνω από ημιμόνιμες TCP συνδέσεις
BGP
message

## Slide 96: BGP basics: διανομή της πληροφορίας μονοπατιού
AS3
AS2
3b
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
Με τη χρήση eBGP session μεταξύ των 3a και 1c, το AS3 στέλνει την πληροφορία προσβασιμότητας του prefix στο AS1.
  Ο 1c μπορεί τότε να χρησιμοποιήσει iBGP για να διανείμει το νέο prefix info σε όλους τους routers του AS1
  Ο 1b μπορεί να ανα-διαφημίσει τη νέα πληροφορία προσβασιμότητας στο AS2 πάνω από το 1b-2a eBGP session
Όταν ένας router μαθαίνει για ένα νέο prefix, δημιουργεί μία εγγραφή για prefix στον πίνακα προώθησης.
eBGP session
iBGP session

## Slide 97: Path attributes - BGP routes
Το διαφημιζόμενο prefix περιλαμβάνει τα BGP attributes
  prefix + attributes = “route”
Δύο σημαντικά attributes:
  AS-PATH: περιλαμβάνει τα ASs μέσω των οποίων η διαφήμιση του prefix έχει περάσει: e.g., AS 67, AS 17
  NEXT-HOP: Η IP address της διεπαφής του δρομολογητή που εκκινεί το AS PATH.
Ο gateway router που λαμβάνει διαφήμιση «route advertisement» χρησιμοποιεί import policy για να δεχθεί ή αρνηθεί.
  Π.χ., never route through AS x
  policy-based routing

## Slide 98: BGP επιλογή διαδρομής
Ο router μπορεί να μάθει για περισσότερες από μία διαδρομές στον προορισμό AS, επιλέγει με βάση :
  Τοπική τιμή προτίμησης: πολιτική απόφαση
  κοντύτερο AS-PATH
  κοντινότερο NEXT-HOP router: hot potato routing
  Επιπλέον κριτήρια

## Slide 99: BGP messages
BGP messages ανταλλάσσονται μεταξύ των ομοτίμων πάνω σε TCP σύνδεση
BGP messages:
  OPEN: Ανοίγει TCP σύνδεση στον ομότιμο και πιστοποιεί τον αποστολέα
  UPDATE: διαφημίζει νέο μονοπάτι (ή αποσύρει το παλιό)
  KEEPALIVE: διατηρεί τη σύνδεση ζωντανή ακόμα και με απουσία UPDATES;
  NOTIFICATION: Αναφέρει σφάλματα σε προηγούμενο μήνυμα, χρησιμοποιείται για τον τερματισμό σύνδεσης

## Slide 100: Ας τα δούμε όλα μαζί: Πως μπαίνει μία εγγραφή στον πίνακα προώθησης ενός Router;
Η απάντηση είναι πολύπλοκη!
Είναι συνάρτηση της ιεραρχικής δρομολόγησης, BGP και OSPF
Δίνει μία ολοκληρωμένη εποπτεία του BGP!

## Slide 101: Πως μπαίνει μία εγγραφή στον πίνακα προώθησης ενός Router;
1
2
3
Dest IP
routing algorithms
local forwarding table
prefix
output port
138.16.64/22
124.12/16
212/8
…………..
3
2
4
…
entry
Υποθέτουμε ότι το prefix είναι σε άλλο AS.

## Slide 102
High-level overview
Ο Router ενημερώνεται για το prefix
Ο Router καθορίζει την output port για το prefix
Ο Router εισάγει το ζευγάρι prefix-port στον πίνακα προώθησης
Πως μπαίνει μία εγγραφή στον πίνακα προώθησης ενός Router;

## Slide 103: Ο Router ενημερώνεται για το prefix
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP
message
Το BGP μήνυμα περιέχει “routes”
Το “route” είναι ένα prefix με attributes: AS-PATH, NEXT-HOP,…
Παράδειγμα: route:
  Prefix:138.16.64/22 ; AS-PATH: AS3 AS131 ; NEXT-HOP: 201.44.13.125

## Slide 104: Ο Router μπορεί να λάβει πολλαπλά routes
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP
message
Ο Router μπορεί να λάβει πολλαπλά routes για το ίδιο prefix
Πρέπει να επιλέξει ένα route

## Slide 105: Επιλογή του βέλτιστου BGP route για το prefix
Ο Router επιλέγει το route με βάση το συντομότερο AS-PATH
Παράδειγμα:
  AS2 AS17 to 138.16.64/22
  AS3 AS131 AS201 to 138.16.64/22
select

## Slide 106: Βρες τη βέλτιστη εσωτερική διαδρομή στην BGP route
Κάνε χρήση του NEXT-HOP attribute του επιλεγμένου router
  Route’s NEXT-HOP attribute είναι η IP address του router interface που εκκινεί το AS PATH.
Παράδειγμα:
  AS-PATH: AS2 AS17 ; NEXT-HOP: 111.99.86.55
Ο Router χρησιμοποιεί το OSPF για να βρει το συντομότερο μονοπάτι από τον 1c στον 111.99.86.55
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
111.99.86.55

## Slide 107: Ο Router βρίσκει την πόρτα για τη διαδρομή
Βρίσκει την πόρτα κατά μήκος του OSPF συντομότερου μονοπατιού
Προσθέτει το ζεύγος prefix-port στον πίνακα προώθησης (138.16.64/22 , port 4)
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
router port
1
2
3
4

## Slide 108: Hot Potato Routing
Υποθέστε ότι υπάρχουν πάνω από δύο βέλτιστες inter-routes.
Τότε επιλέγεται η διαδρομή με τον εγγύτερο NEXT-HOP
  Χρησιμοποιείται το OSPF για να βρεθεί ποιο gateway είναι πιο κοντά
  Ερώτηση: Από τον 1c, διαλέγουμε AS3 AS131 ή AS2 AS17;
  A: route AS3 AS201 αφού είναι πιο κοντά
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks

## Slide 109: Πως μπαίνει μία εγγραφή στον πίνακα προώθησης ενός Router;
Σύνοψη
Ο Router ενημερώνεται για το prefix
  μέσω BGP διαφημίσεων διαδρομών από άλλους routers
Καθορισμός της πόρτας του router για το prefix
  Χρήση του BGP για την επιλογή διαδρομής ώστε να βρεθεί η βέλτιστη inter-AS route
  Χρήση του OSPF για να βρεθεί η βέλτιστη intra-AS route που οδηγεί στη βέλτιστη inter-AS route
  Ο Router ταυτοποιεί την πόρτα για τη βέλτιστη διαδρομή
Εισαγωγή της εγγραφής prefix-port στον πίνακα προώθησης

## Slide 110: BGP Πολιτικές Δρομολόγησης
A,B,C είναι provider networks
X,W,Y είναι πελάτες (των provider networks)
Ο X έχει δύο παρόχους (dual-homed): συνδέεται σε δύο δίκτυα
  Ο X δεν θέλει να δρομολογήσει από το B μέσω του X στο C
  .. Έτσι ο X δεν θα διαφημίσει στο B μία διαδρομή στο C
A
B
C
W
X
Y
legend:
customer
network:
provider
network

## Slide 111: BGP πολιτικές δρομολόγησης(2)
Ο A διαφημίζει το μονοπάτι AW στο B
Ο B διαφημίζει το μονοπάτι BAW στο X
Θα έπρεπε ο B να διαφημίζει το BAW στο C;
  Σε καμία περίπτωση! Ο B δεν έχει να “λαμβάνει” για τη δρομολόγηση CBAW αφού κανείς εκ των W ή C είναι πελάτες του
  Ο B θέλει να αναγκάσει το C να δρομολογήσει στον w μέσω A
  Ο B θέλει να δρομολογεί μόνο από και προς τους πελάτες του!
A
B
C
W
X
Y
legend:
customer
network:
provider
network

## Slide 112: Γιατί διαφορετικό Intra-, Inter-AS routing;
Πολιτικές:
inter-AS: Ο admin θέλει να ελέγχει πως η κίνησή του δρομολογείται, ποιος δρομολογεί μέσω του δικού του δικτύου.
intra-AS: Ένας admin, έτσι δεν απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις
Κλίμακα:
Η ιεραρχική δρομολόγηση εξοικονομεί μεγέθη πινάκων και μειώνει την πληροφορία των ενημερώσεων
Επιδόσεις:
intra-AS: Εστιάζεται στις επιδόσεις
inter-AS: Η πολιτική μπορεί να κυριαρχεί των επιδόσεων