## Slide 1: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Λέξεις κλειδιά:
real-time biomedical signal/image/video processing, real-time monitoring systems (including real-time ambulatory wearable systems), real-time decision support systems

## Slide 2: Εισαγωγη
H Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι η εφαρμογή των αρχών των θετικών επιστημών και των παραγώγων τους στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στούς τομείς της Ιατρικής και της Βιολογίας.
Σε πολλούς τομείς της Υγείας όπως είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών π.χ. με κινητικά προβλήματα η συμμετοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε συνδυασμό με Συστήματα Επεξεργασίας Πραγματικού Χρόνου είναι απαραίτητη.

## Slide 3: Γνωστικα αντικειμενα βιοιατρικησ τεχνολογιασ
Εμβιομηχανική (εφαρμογή των αντιλήψεων και θεωριών του μηχανικού προκειμένου να προσομοιωθούν βασικά βιολογικά συστήματα)
Ιατρική Τεχνολογία (εφαρμογή τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, μηχανημάτων και συσκευών)
Κλινική Μηχανική (ανάπτυξη νέων τεχνικών καθώς και τη διαχείριση των τεχνικών που ήδη εφαρμόζονται για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε νοσοκομεία , κλινικές και κέντρα υγείας), παροχής υπηρεσιών υγείας.
Τεχνολογία Αποκατάστασης (χρήση τεχνολογίας με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και την έρευνα στον τομές των τεχνητών οργάνων).

## Slide 4: Ορισμοσ
Απο την αρχαιότητα ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την ιατρική επιστήμη για κυρίως δύο λόγους: τη διάγνωση και την θεραπεία των διαφόρων ασθενειών που εμπόδιζαν την ανάπτυξη του και οι οποίες ορισμένες φορές επίφεραν θανατηφόρα αποτελέσματα.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατάφερε να δημιουργήσει συστήματα τα οποία τον βοηθούν στους δύο στόχους που αναφέρονται παραπάνω. Τα συστήματα αυτά ονομάστηκαν βιο-ιατρικά συστήματα (biomedical systems) και στην περίπτωση που πληρώνται και οι προδιαγραφές ενός συστήματος πραγματικού χρόνου (real time system), δηλ. η εξαγωγή δεδομένων τα οποία είναι σωστά «λογικά» και «χρονικά», ονόμαζονται βιο-ιατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου (biomedical real time systems).

## Slide 5: Το μελλον των βιοιατρικων συστηματων πραγματικου χρονου
Έχουν γίνει αρκετά και θα γίνουν ακόμα περισσότερα όσον αφορά τον διαγνωστικό τομέα. Μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα χάπι-μικροκάμερα το οποίο καταπίνεται απο τον ασθενή και καθώς ταξιδεύει στο σώμα του στέλνει δεδομένα(εικόνες) σε αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται στο σώμα του ασθενούς. Μένει όμως να πραγματοποιηθεί αρκετή δουλειά όσον αφορά τον θεραπευτικό τομέα.
Γίνεται αρκετή έρευνα όσον αφορά την δημιουργία συστημάτων με διαστάσεις μερικών νανομέτρων τα οποία θα εισάγονται στο σώμα των ασθενών που πάσχουν απο καρκίνο και θα μεταφέρουν αντιβιοτικά στα καρκινικά κύτταρα-στόχους με μεγάλη ακρίβεια.
Επιπλέον μεγάλο ρόλο αναμένεται να παίξουν και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (real time support decision systems, DSS) , τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε σε συνδυασμό με άλλα βιο-ιατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου για την υποστήριξη της διάγνωσης κάποιας ασθένειας, είτε σε πιο ενεργούς ρόλους όπως την συνεχή πληροφόρηση του χειρουργού, με πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή καθώς και προτάσεις για την δοσολογία ουσιών κατά την διάρκεια του χειρουργικής επέμβασης.

## Slide 6: Τυποι βιοιατρικων συστηματων πραγματικου χρονου
Διαγνωστικά συστήματα (diagnostic systems)
Θεραπευτικά συστήματα (theurapeutic systems)
Βοηθητικά συστήματα (assistive or rehabilitative systems)

## Slide 7: διαγνωστικΑ βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου (diagnostic biomedical real time systems)
Τα διαγνωστικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί διάγνωση μιας ασθένειας, δηλαδή να μεταφερθεί πληροφορία απο τα όργανα του ασθενή στους ανθρώπινους αισθητήρες και πιο συγκεκριμένα στους αισθητήρες του ιατρού, προκειμένου εκείνος να λάβει γνώση της κατάστασης του ασθενή και να αποφασίσει για το είδος της ασθένειας.
Τα διαγνωστικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου παρέχουν στους ιατρούς συνήθως απλά σήματα (π.χ. καρδιογράφημα) ή ανακατασκευασμένα και επεξεργασμένα σήματα εικόνας (π.χ. τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων, positron emmition tomography, PET).

## Slide 8: διαγνωστικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου - εφαρμογέσ
Το σύστημα των ακτίνων Χ (Χ-rays)
Το σύστημα του αξονικού τομογράφου (Computed Tomography,CT)
Το σύστημα του υπερηχογράφου (medical ultrasonographer)
Το σύστημα της Μαγνητικής Τομογραφίας (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
Το σύστημα χάπι-κάμερα (pill-camera)

## Slide 9: Το σύστημα των ακτίνων Χ (Χ-rays)
Το σύστημα των ακτίνων Χ είναι από τα πιο βασικά συστήματα στην ιατρική επιστήμη και έδωσε την ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στις ακτίνες Χ.
Κατά την παραγωγή των ακτίνων Χ στην Ιατρική, ανάμεσα στον εκπομπό και το στόχο, τοποθετείται ένα λεπτό μεταλλικό φύλλο (φίλτρο), στο οποίο αποκόπτεται ένας αριθμός φωτονίων κυρίως χαμηλής ενέργειας με συνέπεια να ελαττώνεται η ένταση της δέσμης και να αυξάνεται η μέση Ενέργεια Ε.
Σκοπός της Διαγνωστικής Ακτινολογίας είναι ο σχηματισμός εικόνων της εσωτερικής ανατομικής δομής του ανθρωπίνου σώματος με τη χρήση των ακτίνων Χ . Η απεικόνιση των δομών βασίζεται σο φαινόμενο της απορρόφησης της ακτινοβολίας Χ από το ακτινοβολούμενο σώμα και της αποτύπωσής της σε ένα σύστημα αποτύπωσης εικόνας (φιλμ, ενισχυτής εικόνας, κλπ.).
Η λήψη της ακτινογραφικής εικόνας στηρίζεται στο ότι η δέσμη των ακτίνων Χ διέρχεται από το ανθρώπινο σώμα και εξασθενεί. Η εξασθένιση, όμως, είναι διαφορετική για τις διάφορες ανατομικές δομές οπότε αυτή η ανομοιογένεια καταγράφεται στο σύστημα σχηματισμού εικόνας.

## Slide 10: Το σύστημα του αξονικού τομογράφου (Computed Tomography,CT)
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι τομογραφικής απεικόνισης. Η τομογραφία διέλευσης (transmission tomography) (π.χ. CT) και η τομογραφία εκπομπής (emission tomography) (π.χ. SPECT, PET).
Στην πρώτη μέθοδο, η πηγή και το ανιχνευτικό σύστημα βρίσκονται σε αντιδιαμετρική θέση και περιστρέφονται γύρω από το υπό εξέταση αντικείμενο. Η αξονική τομογραφία είναι καθιερωμένη μέθοδος ιατρικής απεικόνισης, που προσφέρει υψηλής ποιότητας εγκάρσιες εικόνες των εσωτερικών δομών του σώματος. Βασίζεται σε ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος (~ 500.000) μετρήσεων της διάδοσης των ακτίνων Χ δια του σώματος του εξεταζόμενου σε απολύτως καθορισμένη γεωμετρία. Με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της προβολής των δομών από διαφορετικά επίπεδα πάνω στο ίδιο επίπεδο, το επίπεδο του φιλμ και ταυτόχρονα λύνεται και το άλλο πρόβλημα της μη διάκρισης δομών με μικρή διαφορά στη μεταξύ τους αντίθεση.

## Slide 11: Το σύστημα του αξονικού τομογράφου (Computed Tomography,CT)
Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων είναι μια διαγνωστική τεχνική βασισμένη στον εντοπισμό ποζιτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από ραδιενεργές ουσίες όταν αυτές εισάγονται στο ανθρώπινο σώμα. Αν και εμφανίστηκε την δεκαετία του 60, κέρδισε ευρεία κλινική εφαρμογή τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον χώρο της Ογκολογίας. Ο συνδυασμός μάλιστα της ΡΕΤ- CΤ απεικόνισης με το ίδιο απεικονιστικό σύστημα, βελτιώνει κατά πολύ τις δυνατότητες της ΡΕΤ στην κλινική πράξη. Είναι η απεικονιστική μέθοδος της Πυρηνικής Ιατρικής η οποία καθιστά δυνατή την λήψη λειτουργικών εικόνων δηλωτικών της φυσιολογικής η παθολογικής λειτουργίας των διαφόρων οργάνων.
Βασικό προτέρημα της τομογραφίας με γ-camera είναι ότι οι εικόνες της «περιέχονται» στο χώρο, δηλαδή έχουν την ιδιότητα και των τριών διαστάσεων. Με αποτελεσματική αφαίρεση δεδομένων από περιοχές γύρω από το αντικείμενο ενδιαφέροντος, βελτιώνεται η αντίθεση στην εικόνα. Έτσι, η τομογραφία καρδιάς παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες λόγω της παρουσίασης δεδομένων και από τις τρεις διαστάσεις και λόγω της αυξημένης αντίθεσης της εικόνας.

## Slide 12: Το σύστημα του υπερηχογράφου (medical ultrasonographer)
Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος εδώ και 50 χρόνια. Είναι μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους της διαγνωστικής ιατρικής. Η χρήση τους δεν είναι οικονομικώς απαγορευτική, ειδικά αν συγκριθεί με τη μαγνητική τομογραφία (MRI) και την αξονική τομογραφία (CT). Άλλωστε εξαιτίας του γεγονότος ότι χρησιμοποιείται μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, η χρήση της οποίας μπορεί να έχει συνέπεια ακόμη και την εμφάνιση καρκίνου, το υπερηχογράφημα έχει χαρακτηριστεί «ασφαλής μέθοδος».
Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για:
Την πρόβλεψη της ημερομηνίας γέννησης
Διάγνωση του φύλου του παιδιού
Προσδιορισμό της θέσης του εμβρύου
Έλεγχο πολλαπλής εγκυμοσύνης
Έλεγχο σοβαρών φυσικών ανωμαλιών
Έλεγχο καρδιακών παθήσεων (υπερηχοκαρδιογράφημα)
Αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων
Διάγνωση – Αντιμετώπιση καρκίνου (π.χ. του μαστού)
Οφθαλμολογία (Doppler Ultrasound)

## Slide 13: Το σύστημα τησ Μαγνητικήσ Τομογραφίασ (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
Με τη μέθοδο της Μαγνητικής Τομογραφίας επιτυγχάνεται η αναπαράσταση και μελέτη της ανατομίας και λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και των συστημάτων του σώματος, χωρίς ο ασθενής να λαμβάνει ακτινοβολία (ακτίνες Χ). Επιπλέον, οι διάφορες ειδικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των μαγνητικών πεδίων να απεικονίζουν το ανθρώπινο σώμα σε οποιοδήποτε άξονα, έχουν επιφέρει ιλιγγιώδη ποιοτικά αποτελέσματα σε εξετάσεις εγκεφάλου, ορθοπεδικών περιστατικών, αγγειογραφίας, χολοαγγειογραφίας, μυελογραφίας κ.λ.π. Τέλος, με τα νέα συμπτώματα Μαγνητικής Τομογραφίας "ανοικτού τύπου", εξασφαλίζεται η φιλικότητα και άνεση του ασθενή, ενώ ο χρόνος της κλινικής εξέτασης ελαχιστοποιείται. Με τη Μαγνητική Τομογραφία καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα κλινικών εφαρμογών σε όλες τις εξεταζόμενες ανατομίες, προσφέροντας υψηλής ποιότητας απεικόνιση σε λογικούς χρόνους εξέτασης.

## Slide 14: Το σύστημα τησ Μαγνητικήσ Τομογραφίασ (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
Η πυρηνική μαγνητική τομογραφία (MRΙ) είναι μια μέθοδος απεικόνισης και διάγνωσης που μας παρέχει εικόνες μελών τού σώματος. Βασίζεται στην ικανότητα δέσμευσης των σημάτων που εκπέμπουν τα άτομα υδρογόνου που υπάρχουν στους ιστούς, ιδιαίτερα σ' εκείνους που είναι πλούσιοι σε νερό. Όταν βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο επιτυγχάνεται η διέγερση των ατόμων υδρογόνου. Συνήθως ο προσανατολισμός των πυρήνων τού υδρογόνου στους ιστούς είναι τυχαίος. Στη μαγνητική τομογραφία ο ασθενής εκτίθεται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο (αντίστοιχο, αλλά χίλιες φορές μεγαλύτερο από το μαγνητικό πεδίο της Γης) ικανό να προσανατολίσει τους πυρήνες σε κανονική διάταξη με τη βοήθεια μιας ακολουθίας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μετά τη διέγερση αυτή, τα άτομα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση εκπέμποντας ακτινοβολία. Αυτή την ακτινοβολία συλλαμβάνουν ειδικοί δέκτες και τη στέλνουν υπό μορφή ηλεκτρικών ώσεων σ' έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκεί γίνεται η επεξεργασία των σημάτων και η μετατροπή τους σε εικόνα. Οι ιστοί απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο, και όσο πιο ανοιχτό χρώμα έχουν τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωσή τους σε νερό.
Η μαγνητική τομογραφία ενδείκνυται λοιπόν στην αναπαραγωγή εικόνων από τένοντες, μυς ή σπλαχνικά όργανα. Η συσκευή που χρησιμοποιείται κατά την εξέταση είναι ένα τούνελ στο μέγεθος του ανθρώπου, ανοιχτό στα άκρα του, τα τοιχώματα του οποίου αποτελούνται από μαγνήτες που δημιουργούν ένα μόνιμο μαγνητικό πεδίο.

## Slide 15: Το σύστημα χάπι-κάμερα (pill-camera)
Το χάπι-κάμερα έχει δυο κάμερες στα άκρα του και το μέγεθος του είναι περίπου όσο μια πολυβιταμίνη. Ο συνδυασμός των δύο καμερών μπορεί να μας δώσει 14 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο καθώς το χάπι ταξιδεύει στον οισοφάγο. Επιπλέον, η κάμερα στέλνει τις φωτογραφίες σε αισθητήρες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στο δέρμα του ασθενή, και αυτοί με την σειρά τους τις στέλνουν σε μια συσκευή καταγραφής (ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σταθμό εργασίας).

## Slide 16: θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου(therapeutic biomedical real time systems)
Τα θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιούνται προκειμένου να θεραπεύσουν ή να σταματήσουν την πρόοδο κάποιας ασθένειας χωρίς όμως να υπάρξει για τον ασθενή κάποιου είδους «αναπηρία» η οποία θα απαιτεί εντατική φροντίδα.
Τυπικά θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι οι σύγχρονες “προσθετικές” συσκευές οι οποίες αντικαθιστούν κάποιο ανθρώπινο μέλος το οποίο έχει χαθεί εξαιτίας ενός ατυχήματος.
Επιπλέον έχει αρχίσει να υποστηρίζεται ένας συνδυασμός των διαγνωστικών και των θεραπευτικών συσκευών πραγματικού χρόνου με αποτέλεσμα να προκύπτουν συσκευές όπως ο καρδιακός απινιδωτής (implanted cardioverter defibrillator). Η συσκευή αυτή παρακολουθεί συνεχώς την καρδιακή λειτουργία και στέλνει έναν παλμό ρεύματος όταν συμβεί μια κοιλιακή μαρμαρυγή.

## Slide 17: θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου - εφαρμογεσ
Καρδιακός βηματοδότης (cardiac pacemaker)
Σύστημα προγραμματιζόμενης και αυτοματοποιημένης έγχυσης φαρμάκου (Programmable drug infusion pump)
Βιονικό Χέρι (Bionic Arm)
Χειρουργικό Σύστημα (da Vinci Surgical System)

## Slide 18: Καρδιακόσ βηματοδότησ (cardiac pacemaker)
O καρδιακός βηματοδότης, είναι μια ιατρική συσκευή η οποία, μέσα από ηλεκτρόδια, εκπέμπει ηλεκτρικά σήματα με σκοπό να ρυθμίσει την καρδιακή λειτουργία. Η ανάπτυξη του σε μικρές διαστάσεις οφείλεται στην δημιουργία της κρυσταλλολυχνίας.
Ο καρδιακός βηματοδότης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Albert Hyman το 1926 ως εξωτερική συσκευή. Από τότε αναπτύχθηκαν τρεις τύποι με τους οποίους ένας βηματοδότης μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς και οποίοι αναφέρονται παρακάτω:
Διαδερμικός Βηματοδότης(Transcutaneous pacemaker)
Προσωρινά Εσωτερικός Βηματοδότης(Temporary Internal Pacemaker ή Transvenous Pacemaker)
Μόνιμος Εσωτερικός Βηματοδότης(Permanent Pacemaker)

## Slide 19: Σύστημα προγραμματιζόμενησ και αυτοματοποιημένησ έγχυσησ φαρμάκου (Programmable drug infusion pump)
Η προγραμματιζόμενη αντλία έγχυσης φαρμάκου είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για την έγχυση φαρμάκου σε ασθενείς. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να προγραμματιστεί από τον ιατρό ή την νοσοκόμα προκειμένου να χορηγεί τις κατάλληλες ποσότητες του φαρμάκου στις κατάλληλες χρονικές στιγμές.

## Slide 20: Βιονικό Χέρι (Bionic Arm)
Τα βιονικά μέλη είναι πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει κάποιο μέλος, συνήθως από κάποιο ατύχημα. Όμως ένα πρόβλημα με τα πρώτα βιονικά μέλη είναι ότι παρουσιάζουν χαμηλή λειτουργικότητα η οποία, όσον αφορά τα βιονικά μέλη, οφείλεται στα εξής: τα περισσότερα τεχνητά άκρα είναι τροφοδοτούμενα από μυο-ηλεκτρικά σήματα τα οποία ξεκινούν από ένα ζευγάρι μυών και καταλήγουν στο ακρωτηριασμένο άκρο. Αυτό όμως επιτρέπει μια ενιαία κίνηση την φορά, ως λειτουργία του τεχνητού άκρου, στην οποία ο καρπός και ο αγκώνας πρέπει να προσχηματιστούν διαδοχικά. Αυτή η μέθοδος είναι αργή, δεδομένου ότι η κανονική ανθρώπινη λειτουργία βραχιόνων περιλαμβάνει τη συντονισμένη μετακίνηση του χεριού, του καρπού και του αγκώνα

## Slide 21: Χειρουργικό Σύστημα (da Vinci Surgical System)
Το σύστημα αυτό είναι ένα χειρουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου το οποίο βοηθάει τον ιατρό να χειρουργήσει τον ασθενή προσφέροντας του(του ιατρού) τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Το σύστημα αποτελείται από τα εξής: την χειρουργική κονσόλα (surgeon’s console), το χειρουργικό «τραπέζι» στο οποίο τοποθετείται ο ασθενής (patient-side cart) και το οποίο περιέχει τέσσερα μηχανικά χέρια, ένα υψηλής απόδοσης σύστημα παρακολούθησης (InSite Vision System), και χειρουργικά εργαλεία (EndoWrist Instruments) τα οποία συνδέονται στα μηχανικά χέρια και τα οποία κινούνται όπως ακριβώς και τα χέρια του χειρούργου ο οποίος βρίσκεται στην χειρουργική κονσόλα.

## Slide 22: βοηθητικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου (assistive biomedical real time systems)
Τα βοηθητικά βιοϊατρικά συστήματα (χωρίς να είναι συστήματα πραγματικού χρόνου) χρησιμοποιούνται όταν μια ασθένεια έχει θεραπευτεί ή έχει βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης της άλλα παραμένει στον ασθενή κάποιο ελάττωμα ή εκείνος χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Τα βοηθητικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου προσπαθούν να προσφέρουν όλες τις δυνατότητες των βοηθητικών βιοΐατρικών συστημάτων διατηρώντας τις αρχές ενός συστήματος πραγματικού χρόνου, με σκοπό την προσφορά μιας καλύτερης ποιότητας ζωής στους ασθενείς και προσφέροντας τους ταυτόχρονα μια αίσθηση ανεξαρτησίας την οποία δεν είχαν πρωτύτερα.
Η αίσθηση ανεξαρτησίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην μη παραμονή του ασθενή σε κάποια νοσοκομειακή μονάδα για παρακολούθηση της υγείας του, αφού με τα νέα συστήματα η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακής μονάδας και τα δεδομένα να στέλνονται ασύρματα στο νοσοκομείο ή ακόμα και στον ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή.

## Slide 23: βοηθητικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου - εφαρμογεσ
Σύστημα Παρακολούθησης Kαρδιάς, Θερμοκρασίας, Υγρασίας Ανθρωπίνου Σώματος
Σύστημα Παρακολούθησης Επιπέδων Γλυκόζης και Αυτόματη Χορήγηση Ινσουλίνης (Minimed Paradigm Real Time Insulin Pump And Continuous Glucose Monitoring)
Ακουστικό Βαρηκοΐας(Hearing Aid)

## Slide 24: Σύστημα Παρακολούθησησ Kαρδιάσ, Θερμοκρασίασ, Υγρασίασ Ανθρωπίνου Σώματοσ
Τα καρδιακά νόσηματα κατέχουν μια απο τις πιο υψηλές θέσεις στην κατηγορία των θανατηφόρων νοσημάτων. Σε πολλούς ανθρώπους τα καρδιογραφήματα που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές αδυνατούν να δείξουν κάποιες συγκεκριμένες ευπάθειες. Το παρακάτω σύστημα πραγματικού χρόνου απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν παρουσιάσει κάποιο καρδιακό πρόβλημα και τα οποία απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας.
Το σύστημα αυτό περιέχει εναν υπολογιστή, μια ηλεκτρονική πλακέτα και αισθητήρες. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα LINUX. Οι αισθητήρες παρέχουν δεδομένα που αφορούν την θερμοκρασία και την υγρασία του σώματος του ασθενή. Επίσης παρέχουν και ηλεκτροκαρδιογράφημα (electrocardiogram,ECG). Επιπλέον υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα με βάση τα οποία το παραπάνω σύστημα κάνει εκτίμηση για το ποια σήματα είναι ζωτικής σημασίας(για το ποια σήματα δηλ. παρουσιάζουν πρόβλημα). Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε τεχνικές ασαφούς λογικής (fuzzy logic) και μοντέλα εκτίμησης.

## Slide 25: Σύστημα Παρακολούθησησ Kαρδιάσ, Θερμοκρασίασ, Υγρασίασ Ανθρωπίνου Σώματοσ
Έπειτα τα δεδομένα στέλνονται ασύρματα σε έναν εξυπηρετητή (server). O εξυπηρετητής στη συγκεκριμένη υλοποίηση χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα WINDOWS SERVER 2000. Μέσω του εξυπηρετητή τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και επομένως είναι διαθέσιμα προκειμένου να τα επεξεργαστεί περαιτέρω ο θεράπων ιατρός του ασθενή.
Στην περίπτωση που ο ιατρός δεν είναι παρών την στιγμή της παραλαβής των δεδομένων το σύστημα στέλνει e-mail καθώς και ειδοποιήσεις σε κινητό τηλέφωνο με την χρήση γραπτών μηνυμάτων, προκειμένου ο ιατρός να μπορεί να είναι συνεχώς ενήμερος για την κατάσταση του ασθενή.

## Slide 26: Σύστημα Παρακολούθησησ Kαρδιάσ, Θερμοκρασίασ, Υγρασίασ Ανθρωπίνου Σώματοσ

## Slide 27: Σύστημα ΠαρακολούθησηΣ Επιπέδων Γλυκόζησ και Αυτόματη Χορήγηση Ινσουλίνησ (Minimed Paradigm Real Time Insulin Pump And Continuous Glucose Monitoring)
Πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη μας πάσχουν από την ασθένεια του σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα από την πλειοψηφία της ιατρικής κοινότητας η ασθένεια αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η ασθένεια του σύγχρονου δυτικού τρόπου ζωής. Η ασθένεια αυτή απαιτεί την παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης των ασθενών καθώς επίσης και την χορήγηση ινσουλίνης σε κατάλληλες χρονικές στιγμές(δηλ. όταν τα επίπεδα γλυκόζης είναι υψηλά). Μέχρι σήμερα είχε επικρατήσει η παρακολούθηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης κατά τακτά χρονικά διαστήματα(περίπου δύο φορές την ημέρα) και η χορήγηση ινσουλίνης σε ενέσιμη μορφή. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι υπογλυκαιμίες των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.
Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη η παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και χορήγηση ινσουλίνης μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Την ανάγκη αυτή των ασθενών ήρθε να καλύψει το συγκεκριμένο σύστημα.
Το σύστημα προσαρμόζεται στα ρούχα του ασθενή και εφαρμόζει τον αισθητήρα στο σώμα του. Ο αισθητήρας γλυκόζης τοποθετείται εξωτερικά στο στομάχι του ασθενή και παρακολουθεί συνεχώς την συγκέντρωση. Έπειτα στέλνει τα αποτελέσματα στο τμήμα που ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και εκείνο χορηγεί ινσουλίνη μέσω μιας αντλίας ινσουλίνης (insulin pump) με την οποία είναι συνδεδεμένο.

## Slide 28: Σύστημα ΠαρακολούθησηΣ Επιπέδων Γλυκόζησ και Αυτόματη Χορήγηση Ινσουλίνησ (Minimed Paradigm Real Time Insulin Pump And Continuous Glucose Monitoring)

## Slide 29: Ακουστικό Βαρηκοϊασ (Hearing Aid)
Τα ακουστικά βαρηκoΐας είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες εφαρμόζονται στο ανθρώπινο αυτί και κατά κύριο λόγο ενισχύουν την ένταση του λαμβανόμενου ηχητικού σήματος με σκοπό την καλύτερη μετάδοση του σήματος στο εσωτερικό του αυτιού. Τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού ακουστικού βαρηκoΐας είναι ένα μικροσκοπικό μικρόφωνο και ένας ενισχυτής σήματος.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ακουστικών βαρηκoΐας με μικρές διαστάσεις διαδραμάτισε η ανάπτυξη της κρυσταλλολυχνίας (transistor) και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας έχουν ενσωματωθεί στα ακουστικά βαρηκoΐας δυνατότητες (π.χ. σύνδεση του ακουστικού με κινητό τηλέφωνο) που τα καθιστούν μικρά και σύγχρονα συστήματα πραγματικού χρόνου.

## Slide 30: Επιλογοσ
Στα παραπάνω παρουσιάσαμε διάφορα βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου τα οποία εξυπηρετούν τους ασθενείς ή το ιατρικό προσωπικό. Τους ασθενείς τους εξυπηρετούν με το να τους «υποστηρίζουν» (βοηθητικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου) και με να τους θεραπεύουν (θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου). Τους ιατρούς τους εξυπηρετούν στο να πραγματοποιήσουν την διάγνωση (διαγνωστικά βιοιατρικα συστήματα πραγματικού χρόνου) και να εκτελέσουν / χορηγήσουν την θεραπεία (θεραπευτικά βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου).

## Slide 31: Βιβλιογραφια
Μαρούλης Δ. (2007), «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» , Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μαρούλης Δ. (2006), «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» , Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μαυρίδης Χ. (2012), Διπλωματική εργασία με θέμα «ΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ “ MESH NETWORKS ” ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ», Αθήνα, Σχολή Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών – Τομέας συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας και υλικών
Σεφεριάδης Β., «ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ», Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος.