## Slide 1
Laboratory of Gravity Field Research and Applications (GravLab)
Department of Geodesy and Surveying
Aristotle University of Thessaloniki
ΓΣ Βέργος
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες”
ΤΕΙ Αθήνας
Αιγάλεω, Αθήνα
20 Νοεμβρίου, 2017
(Βέλτιστος) Συνδυασμός ετερογενών υψομετρικών δεδομένων και εφαρμογές (HSU, IHRS)

## Slide 2
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Υψόμετρα από γεωμετρική και δυναμική σκοπιά
Προβολές Pizzetti & Helmert
Συνόρθωση και προβλήματα βελτιστοποίησης
Θεωρητικό υπόβαθρο
Πρακτικά αποτελέσματα
GNSS/Leveling
HSU, IHRS

## Slide 3
Είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια που προσαρμόζεται βέλτιστα στη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ)
Είναι μία φυσική επιφάνεια προσέγγισης της πραγματικής επιφάνειας της Γής
Περιγράφεται από έναν άπειρο αριθμό παραμέτρων
Μπορεί να προσιοριστεί με όργανα (βαρυτημετρία)
Η περιγραφή και μορφή της είναι περίπλοκη  η αναφορά μετρήσεων στο γεωεδιές περιλαμβάνει πολύπλοκες εξισώσεις (αντικείμενο της γεωδαισίας)
Ευρώπη
Β. Αμερική
Ν. Αμερική
Αφρική
Τοπογραφία
Φυσική προσέγγιση της Γης – Γεωειδές
Notes: 4

## Slide 4
Η έλλειψη είναι μία μαθηματική επιφάνεια που ορίζεται από
  Τον μεγάλο ημι-άξονα (a)
  Τον Μικρό ημι-άξονα (b)
Είναι μία απλή γεωμετρική επιφάνεια
Δεν μπορεί να μετρηθεί/προσιοριστεί με όργανα
b
a
b
a
Είναι μία μαθηματική προσέγγιση της πραγματικής Γής.
Η απλότητά της επιτρέπει τη χρήση απλών σχέσεων για να περιγραφούν τα διάφορα μεγέθη που αναφέρονται σε αυτή
Μαθηματική προσέγγιση της Γης - ΕΕΠ
Notes: 5

## Slide 5
O1
Τοπογραφία
N
Ευρώπη
Β. Αμερική
Ν. Αμερική
Αφρική
Το ΕΕΠ και το Γεωειδές
Notes: 6

## Slide 6
Ποιο ελλειψοειδές να επιλέξω ;
O2
O1
Ευρώπη
Β. Αμερική
Ν. Αμερική
Αφρική
N
Τοπογραφία
N
Το ΕΕΠ και το Γεωειδές
Notes: 7

## Slide 7
Το παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα
  WGS 1984
Βέλτιστη μαθηματική προσέγγιση της γης
Ευρώπη
Β. Αμερική
Ν. Αμερική
Αφρική
N
Τοπογραφία
Το ΕΕΠ και το Γεωειδές
Notes: 8

## Slide 8
h = Ελλειψοειδές υψόμετρο
Ελλειψοειδές
P
Τοπογραφία
h
Υψομετρία
Υψόμετρα προσδιορίζόμενα με GPS αναφέρονται στο ελλειψοειδές του WGS 84
Υψομετρία
Notes: 11

## Slide 9
Οι διακυμάνσεις του γεωειδούς οφείλονται σε επιδράσεις της τοπογραφίας, γεωλογίας κ.λπ.
Το γεωειδές είναι ισοδυναμική επιφάνεια που συμπίπτει με Μέση Στάθμη Θάλασσας – Μ.Σ.Θ. (1m)
Τα ορθομετρικά υψόμετρα αναφέρονται τυπικά σε ένα Datum που συμπίπτει με τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας
Μ.Σ.Θ.  Γεωειδές
H = υψόμετρο από γεωειδές
(~ορθομετρικό υψόμετρο)
Ελλειψοειδές
P
H
Γεωειδές
h
Τοπογραφία
Υψομετρία
Notes: 12

## Slide 10
Η διαφορά ανάμεσα σε γεωειδές και ελλειψοειδές ονομάζεται διακύμανση του γεωειδούς (υψόμετρο γεωειδούς)
Για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υψόμετρα του γεωειδούς
Ελλειψοειδές
P
H
Γεωειδές
N
N = υψόμετρο γεωειδούς
h
Τοπογραφία
Υψομετρία
Notes: 13

## Slide 11
Το υψόμετρο του γεωειδούς μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό!!!!
h = H + N
Ελλειψοειδές
h
P
Τοπογραφία
H
Γεωειδές
N
N = υψόμετρο γεωειδούς
H = υψόμετρο από το γεωειδές
(~ορθομετρικό υψόμετρο)
h = ελλειψοειδές υψόμετρο
Υψομετρία
Notes: 14

## Slide 12
1η προσέγγιση
η γη προσεγγίζεται με ελλειψοειδές
Φ φυγοκεντρικό δυναμικό
δυναμικό έλξης του ΕΕΠ
δυναμικό κανονικής γης (κανονικής βαρύτητας)
κανονικό δυναμικό
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΕΕΠ

## Slide 13
O2
O1
2η προσέγγιση
η γη προσεγγίζεται με σφαίρα
Φ φυγοκεντρικό δυναμικό
δυναμικό έλξης του ΕΕΠ
δυναμικό βαρύτητας
W = V + Φ
ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΦΑΙΡΑ

## Slide 14
H πραγματική (θεωρητική) ποσότητα μείον ένα κανονικό μέρος (που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα) και υπολογίζεται από κάποιο μοντέλο
Διαταρακτικό δυναμικό Τ
Τ = W - U
Το πραγματικό (θεωρητικό) γήινο δυναμικό βαρύτητας μείον ένα κανονικό μέρος (που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα) και υπολογίζεται από κάποιο μοντέλο (ΕΕΠ)
ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

## Slide 15
Κάθετος
Κατακόρυφος
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΕΤΟΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ
θ – απόκλιση κατακορύφου
H – ορθομετρικό υψόμετρο
h – γεωμετρικό υψόμετρο
N – υψόμετρο γεωειδούς
Γεωειδές
ΕΕΠ
θ
Η
Ν
h

## Slide 16
W(x, y, z) = σταθερό
W1≠W2≠W3 ≠W4
Οι ισοδυναμικές επιφάνειες δεν είναι παράλληλες αλλά τέμνονται!!!!!
Η ισοδυναμική επιφάνεια του γήινου πεδίου βαρύτητας που προσεγγιστικά ταυτίζεται με τη μέση στάθμη των θαλασσών σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί το μαθηματικό μοντέλο της Γης και ονομάζεται ΓΕΩΕΙΔΕΣ  (W=WO)
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
P1
P2
P3
P4
W1
W2
W3
W4
PΟ
WΟ

## Slide 17
P1
P2
P3
P4
W1
W2
W3
W4
PΟ
WΟ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
W(x, y, z) = σταθερό
W1≠W2≠W3 ≠W4
Οι ισοδυναμικές επιφάνειες δεν είναι παράλληλες αλλά τέμνονται!!!!!

## Slide 18
ΤΟ ΓΕΩΕΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

## Slide 19
(μία λύση για το) Γεωειδές

## Slide 20
σφαιροδυναμική επιφάνεια
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

## Slide 21
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ
Η αρχή της γεωμετρικής χωροστάθμησης βασίζεται στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στο σημεία Α και Β με τη χρήση σταδιών
Λαμβάνοντας τις αναγνώσεις της οπισθοσκόπευσης προς το Α (L1) και της εμπροσθοσκόπευσης προς το Β (L2) στις δύο σταδίες, και δεδομένου ότι η απόσταση A1B1 είναι οριζόντια, υπολογίζεται η υψομετρική διαφορά των δύο σημείων

## Slide 22
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ
Αν μετρήσουμε την υψομετρική διαφορά κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής, οπότε τα σημεία αρχής και τέλους συμπίπτουν, τότε η τελική υψομετρική διαφορά, δεν θα είναι μηδέν (αντίθετα με ότι θα αναμέναμε, ακόμη και στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις είναι απαλλαγμένες από σφάλματα)
Αυτό οφείλεται στο ότι οι χωροσταθμικές υψομετρικές διαφορές που μετρώνται κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου δεν είναι ίσες με τη (γεωμετρική) διαφορά των υψομέτρων των σημείων Α και Β
Επομένως ο όρος δn που μετράται με τη γεωμετρική χωροστάθμηση δεν είναι ίσος με την υψομετρική διαφορά δHΑΒ

## Slide 23
Αυτό συμβαίνει επειδή, κατά τη διαδικασία της οριζοντίωσης του χωροβάτη ο κάθετος άξονάς του ταυτίζεται με την κατακόρυφο, συνεπώς το όργανο είναι κάθετο στην τοπική ισοδυναμική επιφάνεια
Κάθε φορά λοιπόν που μετράται η υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε δύο σημεία, μετράται ουσιαστικά η μέση τοπική απόσταση ανάμεσα στις δύο ισοδυναμικές επιφάνειες που διέρχονται από τα σημεία
Κάθε μια από αυτές είναι κάθετη στην διεύθυνση της κατακορύφου που διέρχεται από το κάθε σημείο και επομένως δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους.
Αντίθετα, η υψομετρική διαφορά δHΑΒ ορίζεται ως η κάθετη απόσταση από το σημείο B προς το γεωειδές .
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

## Slide 24
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

## Slide 25
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ

## Slide 26
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ Pizzeti

## Slide 27
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ Helmert

## Slide 28
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Pizzeti & Helmert

## Slide 29
ΣΣΤΕΘ
ΧΜΤΕΘ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΙΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ – h, H, N, ΣΤΕΘ

## Slide 30
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΜΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΥΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΣΘ ΚΑΙ ΜΣΘ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΣΣΤΕΘ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ DATUM – h, H, N, ΣΤΕΘ

## Slide 31
ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
Περιγραφή των σφαλμάτων των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο διάνυσμα των παρατηρήσεων li = hi - Νi - Ηi με το ντετερμινιστικό μοντέλο aiTxi:
τυχαία σφάλματα στα υπό εξέταση υψόμετρα
διαφορές στα κατακόρυφα συστήματα αναφοράς που υπάρχουν σε όλους τους τύπους υψομέτρων
συστηματικές επιδράσεις και σφάλματα στα υψόμετρα που συνδυάζονται (σφάλματα από το γεωδυναμικό μοντέλο στα υψόμετρα του γεωειδούς, τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις στις μετρήσεις GPS και από την συνόρθωση των χωροσταθμικών δικτύων στα ορθομετρικά υψόμετρα)
υποθέσεις και προσεγγίσεις στα θεωρητικά μοντέλα κατά την επεξεργασία των παρατηρήσεων (γεωστροφική ροή για την ΣΣΤΕΘ, ταύτιση της ΜΣΘ και του γεωειδούς στα αλτιμετρικά μοντέλα του γεωειδούς, διορθώσεις στα ορθομετρικά και κανονικά υψόμετρα με την βαθμίδα της κανονικής αντί της πραγματικής βαρύτητας, κ.λπ.)
μεταβολές στην θέση των τριγωνομετρικών σημείων, χωροσταθμικών αφετηριών και παλιρροιογραφικών σταθμών που δεν παρακολουθούνται.
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ

## Slide 32
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Μοντέλο μετασχηματισμού ομοιότητας τεσσάρων παραμέτρων
Μοντέλο μετασχηματισμού ομοιότητας πέντε παραμέτρων
Πολυωνυμικό μοντέλο
Μοντέλο μετασχηματισμού ομοιότητας επτά παραμέτρων

## Slide 33
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Bias & scales

## Slide 34
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

## Slide 35
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πίνακας Σχεδιασμού συστήματος κανονικών εξισώσεων για το μοντέλο
Μετασχηματισμού ομοιότητας 4-παραμέτρων

## Slide 36
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πίνακας Σχεδιασμού συστήματος κανονικών εξισώσεων για το μοντέλο
Μετασχηματισμού ομοιότητας 5-παραμέτρων

## Slide 37
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πίνακας Σχεδιασμού συστήματος κανονικών εξισώσεων για το μοντέλο
Μετασχηματισμού ομοιότητας 7-παραμέτρων

## Slide 38
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πίνακας Σχεδιασμού συστήματος κανονικών εξισώσεων για το μοντέλο
Πολυωνυμικό 2ου βαθμού

## Slide 39
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
&
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ

## Slide 40
Αξιολόγησης με δεδομένα GNSS/Leveling στην Ελλάδα
    Διαφορές με τα GGM μέχρι nmax
    Φασματική σύνθεση μέχρι nmax=216,000
    μοντέλα GOCE/GRACE GGMs ανά 1 βαθμό
    από δεδομένα 3 DTM στην Ελλάδα
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 41
Αξιολόγησης με δεδομένα GNSS/Leveling στην Ελλάδα
    1542 τριγωνομετρικά GPS/Leveling από HEPOS
    MT σε TF για τα ορθομετρικά υψόμετρα
    GGM ZT σε TF αν απαιτείται
    Όλοι οι υπολογισμοί στο GRS80
    No σε σχέση με το IAG Wo of 62636853.4 m2/s2 (IUGG 2013)
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 42
Δεδομένα GPS/Leveling για αξιολόγηση GOCE
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 43
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 44
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 45
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 46
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 47
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 48
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 49
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 50
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling

## Slide 51
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Διαφορές πριν το LSA
DIR – R5
GOCO05s
GOCO05c
TIM – R5
σ = ±12.9 cm
σ = ±12.7 cm
σ = ±25.9 cm
σ = ±22.6 cm
σ = ±12.7 cm
σ = ±22.6 cm
σ = ±13.0 cm
σ = ±13.4 cm

## Slide 52
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Επιφάνεια διόρθωσης και συνορθωμένες διαφορές
Parametric model | σ (cm)
MODEL A | ±11.8
MODEL B | ±11.8
MODEL C | ±11.1
MODEL D | ±11.9
MODEL E | ±12.1
Parametric model | σ (cm)
MODEL A | ±22.4
MODEL B | ±22.4
MODEL C | ±21.4
MODEL D | ±21.2
MODEL E | ±22.4
TIM – R5 (nmax = 175)
TIM – R5 (nmax = 280)

## Slide 53
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Επιφάνεια διόρθωσης και NS-tilt του Ελληνικού datum

## Slide 54
Αξιολόγηση με GNSS/Levelling – LSA
Επιφάνεια διόρθωσης και NS-tilt του Ελληνικού datum

## Slide 55
GOCE & HSU
Ενοποίηση κατακόρυφων συστημάτων αναφοράς (Height System Unification) σε εθνικό, περιφερειακό, παγκόσμιο επίπεδο
GOCE & HSU (Gruber et al. 2013)

## Slide 56
GOCE & HSU
GOCE & HSU (Gruber et al. 2013)

## Slide 57
GOCE & HSU
GOCE & HSU (Ruelke et al. 2013)

## Slide 58
GOCE & HSU
Για τον ορισμό ενός VRS (Vertical Reference System) και την υλοποίησή του σε ένα VRF, απαιτούνται
HSU over a TG, CORS, satellite altimetry and GOCE geoid setup (Vergos 2006)

## Slide 59
GOCE & HSU
Για τον ορισμό ενός VRS (Vertical Reference System) και την υλοποίησή του σε ένα VRF, απαιτούνται
HSU over a TG, CORS, satellite altimetry and GOCE geoid setup (Vergos 2006)

## Slide 60
GOCE & HSU
Τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί HSU, χρησιμοποιώντας δεδομένα βαρύτητας, γεωειδούς, GNSS, TG & χωροστάθμησης
Zero-height geopotential value determination from a network of stations
(after Grigoriadis et al. 2014)

## Slide 61
GOCE & HSU

## Slide 62
GOCE & HSU
1542 GPS/leveling BMs στην ηπειρωτική Ελλάδα και 797 στα νησιά

## Slide 63
GOCE & HSU
GGM | [m2/s2]
EGM2008 | 62636859.9129±0.0317
TIM-R5 | 62636859.8530±0.1094
TIM-R5 Comb | 62636859.9647±0.0314
DIR-R5 | 62636859.7890±0.1134
DIR-R5 Comb | 62636859.9216±0.3190
GOCO05s | 62636859.7953±0.1168
GOCO05s Comb | 62636859.8902±0.0312
GGM | 
EGM2008 | 62636859.9129±0.0317
TIM-R5 | 62636859.8530±0.1094
TIM-R5 Comb | 62636859.9647±0.0314
DIR-R5 | 62636859.7890±0.1134
DIR-R5 Comb | 62636859.9216±0.3190
GOCO05s | 62636859.7953±0.1168
GOCO05s Comb | 62636859.8902±0.0312
για την ηπειρωτική Ελλάδα από δεδομένα GOCE πριν και μετά τη φασματική βελτίωση

## Slide 64
GOCE & HSU

## Slide 65
GOCE & HSU
Επιφάνεια διόρθωσης και κλίση Ελληνικού VRS/VRF

## Slide 66
GOCE & HSU

## Slide 67
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 68
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 69
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 70
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 71
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 72
GOCE & HSU
Που (ενδέχεται) να οφείλεται η κλίση(;;)

## Slide 73
GOCE & HSU

## Slide 74
GOCE & HSU

## Slide 75
GOCE & HSU

## Slide 76
GOCE & HSU

## Slide 77
GOCE & HSU

## Slide 78
Βιβλιογραφία
http://www.iapg.bgu.tum.de/46168-bD1lbg ~iapg~forschung~goce~gradiometrie.html
Centre National d’Etudes Spatiales - GOCE. (n.d.). Retrieved Ιανουάριος 2013, from http://smsc.cnes.fr/GOCE/
Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut (DGFI). (n.d.). Retrieved Ιανουάριος 2013, from http://www.dgfi.badw.de/index.php?id=393
ESA, Goce - Earth Explorers. (n.d.). Retrieved Ιανουάριος 2013, from http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Earth_Explorers/GOCE

## Slide 79
Βιβλιογραφία
Gruber, T., Abrikosov, O., & Hugentobler, U. (2010). GOCE Standards. The European GOCE Gravity Consortium EGG-C.
Gruber, T., Rummel, R., Abrikosov, O., & Heels, R. (2010). GOCE Level 2 Product Data Handbook. The European GOCE Gravity Consortium EGG-C.
T. Gruber, R. Rummel, M. Sideris, E. Rangelova, P. Woodworth, C. Hughes, J. Ihde, G. Liebsch, U. Schäfer, A. Rülke, C. Gerlach, R. Haagmans (2013) Height System Unification with GOCE Overview and Selected Results. ESA LP 2013.
Pail, R. (2012). GOCE gravity models. Presentation. TU Munchen, Institute of Astronomical and Physical Geodesy.
Pail, R., & Plank, G. (2002). Assessment of three numerical solution strategies for gravity field recovery from GOCE satellite gravity gradiometry implemented on a parallel platform. Journal of Geodesy, 76: 462–474.
Pail, R., Bruinsma, S., Migliaccio, F., Förste, C., Goiginger, H., Schuh, W.-D., et al. (2011). First GOCE gravity field models derived by three different approaches. Journal of Geodesy , 85:819–843.
A. Rülke, G. Liebsch, M. Sacher, J. Ihde; P. Woodworth, C. Hughes (2013) Unification of Height reference system realizations in Europe. ESA LP 2013.

## Slide 80
Βιβλιογραφία
Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Andritsanos VD (2012) Adjustment of collocated GPS, geoid and orthometric height observations in Greece. Geoid or orthometric height improvement? In: Kenyon S, Pacino C, Marti U (eds) Geodesy for Planet Earth, International Association of Geodesy Symposia Vol. 136, Springer Berlin Heidelberg New York, pp. 481-488.
Vergos GS, Tziavos IN, Sideris MG (2012) On the determination of sea level changes by combining altimetric, tide gauge, satellite gravity and atmospheric observations. In: Kenyon S, Pacino C, Marti U (eds) Geodesy for Planet Earth, International Association of Geodesy Symposia Vol. 136, Springer Berlin Heidelberg New York, pp. 123-130.
Tziavos IN, Vergos GS, Mertikas SP, Daskalakis A, Grigoriadis VN, Tripolitsiotis A (2013) The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in GAVDOS. Adv Space Res 51(8): 1502-1522 doi: 10.1016/j.asr.2012.06.013.
Vergos GS, Natsiopoulos DA (2013) Ocean remote sensing altimetric satellites in support of sea level anomalies and mean sea surface modeling. In: Perakis K and Moysiadis A (eds) Advances in Geosciences, 32nd European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) Symposia, pp. 398-423.
Vergos GS, Natsiopoulos DA, Tziavos IN (2013) Sea level anomaly and dynamic ocean topography analytical covariance functions in the Mediterranean Sea from ENVISAT data. European Space Agency “20 Years of progress in radar altimetry”, ESA Publications SP-710.

## Slide 81
Βιβλιογραφία
Grigoriadis VN, Kotsakis C, Tziavos IN, Vergos GS (2014) Estimation of the geopotential value Wo for the local vertical datum of continental Greece using EGM08 and GPS/leveling data. In: Mart U (ed) Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), International Association of Geodesy Symposia Vol. 141, Springer International Publishing Switzerland, pp. 249-255. doi: 10.1007/978-3-319-10837-7_32.
Tocho C, Vergos GS, Pacino MC (2014) Evaluation of GOCE/GRACE derived Global Geopotential Models over Argentina with collocated GPS/Leveling observations. In: Mart U (ed) Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), International Association of Geodesy Symposia Vol. 141, Springer International Publishing Switzerland, pp. 75-83. doi: 10.1007/978-3-319-10837-7_10.
Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Kotsakis C (2014) Evaluation of GOCE/GRACE Global Geopotential Models over Greece with collocated GPS/Levelling observations and local gravity data. In: Mart U (ed) Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), International Association of Geodesy Symposia Vol. 141, Springer International Publishing Switzerland, pp. 85-92. doi: 10.1007/978-3-319-10837-7_11.
Andritsanos VA, Grigoriadis VN, Vergos GS, Pagounis V, Tziavos IN (2015) GOCE/GRACE GGM evaluation over Attica and Thessaloniki, Greece and local geoid modelling in support of height unification. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 4(1): 105-122.

## Slide 82
Βιβλιογραφία
Peidou AC and Vergos GS (2015) GOCE GGM analysis through wavelet decomposition and reconstruction and validation with GPS/Leveling data. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 4(1):13-32.
Tocho C, Vergos GS (2015a) Assessment of different-generation GOCE-only and GOCE/GRACE Earth Global Gravity Models over Argentina using terrestrial gravity anomalies and GPS/Levelling data. Newton's Bulletin 5: 105-126.
Tocho C, Vergos GS (2015b) Estimation of the geopotential value W0 for the Local Vertical Datum of Argentina using EGM2008 and GPS/Levelling data. In: Rizos C and Willis P (eds) IAG 150 Years, International Association of Geodesy Symposia Vol. 143, Springer International Publishing Switzerland, pp. 271-279. doi: 10.1007/1345_2015_32.
Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tzanou EA, Natsiopoulos DA (2015) Validation of GOCE/GRACE satellite only and combined global geopotential models over Greece, in the frame of the GOCESeaComb Project. In: Rizos C and Willis P (eds) IAG 150 Years, International Association of Geodesy Symposia Vol. 143, Springer International Publishing Switzerland, pp. 297-304. doi: 10.1007/1345_2015_160.
Peidou AC and Vergos GS (2016) Wavelet multi-resolution analysis of recent GOCE/GRACE GGMs. In: Jin S and Barzaghi R (eds) 3rd International Gravity Field Service Symposium (IGFS2014), International Association of Geodesy Symposia Vol. 144, Springer International Publishing Switzerland, pp. 53-61. doi: 10.1007/1345_2015_44.

## Slide 83
Βιβλιογραφία
Vergos GS, Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Pagounis V, Tziavos IN (2016) Evaluation of GOCE/GRACE GGMs over Attika and Thessaloniki, Greece, and Wo determination for height system unification. In: Jin S and Barzaghi R (eds) 3rd International Gravity Field Service Symposium (IGFS2014), International Association of Geodesy Symposia Vol. 144, Springer International Publishing Switzerland, pp. 101-109. doi: 10.1007/1345_2015_53.
Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Tzanou EA (2017) GOCE-based evaluation of the Hellenic Vertical Datum within the GOCE+++ project. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session G4.2 “Satellite Gravimetry: Data Analysis, Results and Future Concepts”, April 23 – 28, Vienna, Austria.
Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Tzanou EA (2017) Mean and profile-based dynamic ocean topography determination in the Mediterranean Sea within the GOCE+++ project. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session OS2.2 “Advances in Understanding of the Multi-Disciplinary Dynamics of the Southern European Seas (Mediterranean and Black Sea)”, April 23 – 28, Vienna, Austria.
Vergos GS, Grebenitcharsky R, Natsiopoulos DA, Al-Kherayef O, Al-Muslmani B (2017 Satellite altimetry and GOCE contribution to the pre-definition of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) Vertical Network. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session Session G1.1 “Recent Developments in Geodetic Theory”, April 23 – 28, Vienna, Austria.

## Slide 84
Βιβλιογραφία
Αραμπέλος, Δ. (2000). Βαρυτημετρία. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.
Πιρετζίδης Δ (2014) Μελέτη και επεξεργασία δεδομένων της δορυφορικής αποστολής GOCE και προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας της Γης σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Μεταπτυχιακή Εργασία, ΠΜΣ Γεωπληροφορική, ΤΑΤΜ/ΑΠΘ.